莲花大厦项目

水土保持监测总结报告

新昌县莲花置业有限公司

二〇一九年十月

###### 目  录

本项目水土保持监测特性表	1

1、建设项目及水土保持工作概况	3

1.1项目概况	3

1.2水土流失防治工作情况	7

1.3监测工作实施情况	9

2、监测内容与方法	13

2.1监测内容	13

2.2监测方法	13

3、重点部位水土流失动态监测	17

3.1防治责任范围监测	17

3.2建设期扰动地表面积监测	17

3.2取、弃土（石、料）监测结果	18

4、水土流失防治措施监测结果	19

4.1工程措施监测结果	19

4.2植物措施监测结果	20

4.3临时措施监测结果	20

4.4水土保持措施防治效果	21

5、土壤流失情况监测	24

5.1水土流失面积	24

5.2水土流失量	25

5.3取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量	27

5.4水土流失危害	27

6、水土流失防治效果监测结果	28

6.1扰动土地整治率	28

6.2水土流失总治理度	28

6.3拦渣率	28

6.4土壤流失控制比	28

6.5林草植被恢复率	29

6.6林草覆盖率	29

7、结论	30

7.1水土流失动态变化	30

7.2水土保持措施评价	31

7.3存在问题及建议	31

7.4综合结论	31

附件：

附件1：本项目水土保持方案的批复；

附图：

附图1：本项目地理位置图

附图2：项目总平面布置及监测点位图

# 本项目水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 莲花大厦项目 |
| 建设规模 | 项目总用地面积1.30hm2，主要建设内容包括商务办公（23F）、商业（2F）、文化馆（5F）、艺术长廊（1F）等建筑物以及相应的道路广场、绿化等配套设施。项目总建筑面积50087m2，其中地上建筑面积39534m2，地下建筑面积10553m2，绿地率为10.04%，建筑密度为51.89%，容积率为3.05。 | 建设单位、联系人 | 新昌县莲花置业有限公司、孙娇亚、15925819907 |
|  |  | 建设地点 | 新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块 |
|  |  | 所属流域 | 太湖流域 |
|  |  | 工程总投资 | 3.0亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 2016年12月~2019年8月，工期33个月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 新昌县莲花置业有限公司 | 联系人及电话 | 孙娇亚/15925819907 |
| 自然地理类型 | 中亚热带东部常绿阔叶林带 | 防治标准 | 建设类项目水土流失防治三级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法(设施) | 监测指标 | 监测方法(设施) |
|  | 1.水土流失状况监测 | 地面观测 | 2.防治责任范围监测 | 调查监测 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 调查监测 | 4.防治措施效果监测 | 调查监测 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 调查监测 | 水土流失背景值 | 300t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 1.4hm2 | 土壤容许流失量 | 500t/km2·a |
| 水土保持投资 | 142.12万元 | 水土流失目标值 | 300t/km2·a |
| 防治措施 | 工程措施：表土剥离0.13万m3，雨水排水工程（雨水管1312m，雨水井66只，雨水口55只、雨水回用池1座），绿化工程覆土平整0.17hm2； 植物措施：地面绿化工程0.16hm2；屋顶绿化0.01hm2； 临时措施：临时洗车池1座，基坑顶截水沟365m，集水井6座，临时沉砂池1座； |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量（hm2） |
|  |  | 扰动土地整治率 | 90 | 99 | 防治措施面积 | 0.17 | 永久建筑物及硬化覆盖 | 1.13 | 扰动土地面积 | 1.3 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 82 | 99 | 防治责任范围面积 | 1.4 | 水土流失面积 | 0.17 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.7 | 工程措施面积 | / | 容许土壤流失量 | 500t/km2·a |
|  |  | 林草覆盖率 | 17 | 13 | 植物措施面积 | 0.17 |
|  |  | 林草植被恢复率 | 92 | 99 | 可恢复林草植被面积 | 0.17 | 林草类植被面积 | 0.17 |
|  |  | 拦渣率 | 90 | 99 | 实际拦挡弃土(石、渣)量 | / | 余方 | 5.83 |

续上表

| 监测结论 | 水土保持治理达标评价 | 扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被覆盖率等指标均已达到水土保持方案设计的目标值。 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体结论 | 工程各项水土保持措施实施后，各水土流失区域均得到有效的治理和改善，本工程共整治扰动土地面积1.3hm2，扰动土地整治率达99%；共治理达标水土流失面积0.17hm2，水土流失总治理度达到99%；项目建设区至设计水平年，拦渣率达到99%；工程可绿化面积0.17hm2，实际达到恢复要求的绿化面积为0.17hm2，林草植被恢复率达99%，林草覆盖率为13%，因本项目属于办公商业项目，规划人车流量较大，项目区内道路交通以及广场等用地的客观要求限制了本项目绿地的建设，林草覆盖率未实现方案预定目标值，但本项目范围内绿地率已符合规划控制绿地率要求。经采取各项水土保持措施，至工程运行初期，项目区平均土壤侵蚀模数为300t/km2·a，土壤流失控制比1.7。 |
| 主要建议 | 本工程严格按照工程设计进行建设，项目建设期间未出现造成严重水土流失的事件。建议建设单位对已完成的水土流失防治措施，加强管护、维修，同时推进完善水土保持措施，尤其是要认真做好植物绿化的抚育管理，使已有植物措施其尽快发挥防护效益；在后续的工程运行工作中进一步加强各项工程措施的运行期维护管理。 |

# 1、建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本项目位于新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块，地块东侧为康福路（原百丈路），西侧为万丰·香樟公馆小区，南侧为现状住宅小区，北侧为江滨西路（原江滨南路），地块周边交通便利。

工程地理位置图见附图1。

### 1.1.2工程建设规模及特性

1、项目名称：莲花大厦项目；

2、建设地点：新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块；

3、建设单位：新昌县莲花置业有限公司；

4、建设性质：新建建设类项目；

5、建设规模及特性：项目主要建设内容包括商务办公（23F）、商业（2F）、文化馆（5F）、艺术长廊（1F）等建筑物以及相应的道路广场、绿化等配套设施。项目总建筑面积50087m2，其中地上建筑面积39534m2，地下建筑面积10553m2，绿地率为10.04%，建筑密度为51.89%，容积率为3.05。

6、项目占地：项目建设总用地面积1.30hm2，均为永久占地。

7、土石方：本项目建设过程中实际开挖土石方约5.83万m3，填方总量约1.27万m3，外借土石方1.27万m3，外借土石方采用商购方式解决，建设过程中产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

8、建设工期：2016年12月开工建设，于2019年8月竣工，总工期33个月。

9、工程投资：项目完成总投资为3.0亿元，其中土建投资1.37亿元，建设资金由我单位自筹解决。

### 1.1.3项目区概况

1、自然条件

一、工程地质

根据项目地质勘查报告，该场地地基土层在勘探控制范围内按岩土层分布、沉积环境、物理力学性质特征，可划分出3个工程地质层及若干亚层，主要特征自上而下叙述如下：

第①-1层：素填土（Q4ml），杂色，松散，物质成分主要为碎石土堆填而成，为新近回填。分布不均匀，局部厚度较大，层厚0.30～4.00m。

第①-2层：粉质粘土（Q4al+pl），褐黄色，软可～硬可塑，含有粉砂，无摇振反应，切面稍有光滑，干强度及韧性中等。层顶埋深0.00～1.40m，层厚1.10～3.70m。

第②-1层：粉砂（Q4al+pl），褐黄色，松散，分布较为普遍，厚度变化较大，层顶埋深0.00～3.00m，层厚0.20～2.50m。

第②-2层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，中密为主，局部稍密，甚至松散，土质不均，以中粗砂为主，其余为粘性土。全场分布，层顶埋深0.00～4.00m，层厚0.50～4.20m。

第②-3层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，稍密～密实，土质不均，以中粗砂为主，其余为粘性土。全场分布，层顶埋深2.10～5.10m，层厚0.80～5.00m。

第②-4层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，稍密～密实，土质不均，粘性土以软塑为主，其余为中粗砂。该层局部分布，层顶埋深3.90～6.20m，层厚0.40～2.50m。

第③-1层：强风化泥质粉砂岩（K1c），紫红色、棕红色，层面有薄层全风化，底部向中风化过渡。该层分布较为普遍，厚度普遍较薄，层顶埋深4.90～7.90m，层厚0.30～1.60m。

第③-2层：中风化泥质粉砂岩（K1c），紫红色、棕红色，岩芯呈柱状为主，局部呈碎块状。该层全场均有揭露，层顶埋深5.50～8.90m，最大揭露层厚10.70m。

（3）场地地下水条件

勘察期间实测各钻孔地下水水位埋深为0.20～3.30m，水位黄海高程29.39～32.49m，地下水主要赋存于素填土及碎石土中，年水位变幅一般在1.50～2.50m左右。补给来源主要为大气降水及侧向径流，以蒸发及地下径流方式排泄。

地下水对桩基施工有一定影响，人工挖孔桩施工应进行预降水并采取护壁措施。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306～2001)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区地震动峰值加速度(g)属<0.05区。

二、地形地貌

项目位于新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块，属于新昌江河漫滩地貌，地块内场地地形平坦，场地平均标高约为35.0m。

三、气象水文

新昌全境属亚热带季风气候，处中、北亚热带过渡区，温和湿润，四季分明，雨量充沛。常年日照1900h左右，年平均气温16.3℃，无霜期230d。年均降水量1498mm，项目区两年一遇最大1h降雨强度为24.0mm；积雪期20至40d。春末夏初雨热同步而盛夏多晴热，秋冬光温互补，灾害性天气较多。同时具有典型山地气候特征，水平、垂直方向差异明显。

本区暴雨主要出现在5～9月间，洪涝多发生在降水量集中的梅雨季和台风季。干旱：以7～8月居多，山区重于平原。台风（热带风暴）：7～9月是台风（热带风暴）影响的主要季节。冰雹：冰雹出现在3～8月间，常伴有大风和雷阵雨，造成灾害。

四、土壤与植被

（1）土壤

新昌县土壤类型较多，土壤主要有红壤、水稻土、黄壤等5个大类。形成丘陵山坡地的以红壤土、黄壤土为主，红壤土广泛分布在低丘缓坡，黄壤土主要分布在中、低山，土层较厚，多砂砾，土体中有铁锰斑纹，呈酸性。

经过现场查勘，项目区土壤以红壤土为主，土壤结构、孔隙状况较好，土壤抗侵蚀性良好，工程范围内的现状耕地区域表土厚度约20cm。

（2）植被

新昌县属亚热带常绿阔叶林北部亚地带，系浙闽山丘、甜槠、木荷林植被区。新昌县人口密度较大、土地利用率较高，因而天然植被较少，次生植被也有限。遗存的天然植被主要为草木植被，群落结构简单，组成种类单纯。天然植被绝大部分被次生植被取代，形成次生林或人工栽培的植被类型，水平分布差异不大，垂直地带性表现较明显。主要植被有针叶林，针、阔混交林，阔叶林，竹林，灌木、草丛，栽培植被。野生植物有茯苓、银杏、香樟、檫树、木荷等175科1100余种。

项目建设区范围内原状植被主要为未扰动耕地区域自然生长的结缕草、狗牙根等草本植被，植被生长较好，项目用地范围内原状林草植被面积约0.67hm2，项目区现状总体林草覆盖率约51.5%。

2、水土流失及水土保持情况

根据《关于全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188号），项目区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《关于公布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会  公告[2015]2号），项目区不属于省级水土流失重点预防区和重点治理区。

新昌县地区内水土流失重点预防区包括1个省级重点预防区和2个县级重点预防区。省级重点预防区为浙江省四明山-天台山水土流失重点预防区，总面积526.20km2；县级重点预防区为新昌县潜溪江水土流失重点预防区和新昌县左于江水土流失重点预防区，面积分别为39.72km2及38.89 km2。水土流失重点治理区包括1个省级重点治理区，为浙江省曹娥江上游水土流失重点治理区，总面积为345.60km2；本项目所在地不涉及县级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据卫星遥感水土流失调查结果，综合项目区的地形地貌特点、植被覆盖率、土壤类型、土地利用现状及气候条件等因素，项目区土地利原状类型为耕地及其他土地，水土保持状况较好。经调查，项目区的水土流失类型以水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数背景值为300t/km²·a，小于浙江省容许土壤流失量500t/km²·a，为微度侵蚀。

## 1.2水土流失防治工作情况

### 1.2.1水保方案编报情况

2016年7月，我单位委托浙江华安工程设计咨询有限公司编制完成了《莲花大厦项目水土保持方案报告书（送审稿）》。

2016年7月29日，新昌县水利水电局组织召开了《莲花大厦项目水土保持方案报告书（送审稿）》审查会议。

2016年8月13日，新昌县水利水电局以“新水电[2016]114号文”对《莲花大厦项目水土保持方案》进行了批复。

### 1.2.2建设单位水土保持管理

我单位把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，高度重视水土保持施工组织和管理工作，建立健全组织机构，制定管理制度，成立环境保护和水土保持工作领导小组；制定相关规章制度，明确管理目标、组织机构和各参建方的工作职责；加强日常管理工作，认真贯彻水土保持方案批复意见的相关要求，落实水土保持“三同时”制度，确保工程水土保持管理工作的顺利开展。

为了做好水土保持工程质量﹑进度﹑投资控制，将水土保持工程措施的施工材料采购及供应﹑施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。我单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招标﹑投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术﹑人才﹑经济实力的较大型企业，自由的质量保证体系完整。承担本工程的监理单位是浙江正和监理有限公司，该单位具有相应资质和经验。根据业主的授权合同规定对承包商实施全过程监理，按照“三控制﹑两管理﹑一协调”的总目标，抽调监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以总监理工程师为中心﹑各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保持工程的质量﹑进度﹑投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面﹑全过程﹑全方位的质量监控体系。

本工程建设﹑设计﹑施工﹑监理、质量监督单位详见表1-1。

表1-1    项目水土保持工程参建单位情况表

| 序号 | 项目 | 单位名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新昌县莲花置业有限公司 | 管理 |
| 2 | 主体工程设计单位 | 上海都市建筑设计有限公司绍兴分公司 | 主体方案设计 |
| 3 | 水土保持编制单位 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | 水土保持方案编制 |
| 4 | 水土保持监测单位 | 新昌县莲花置业有限公司 | 水土保持监测 |
| 5 | 施工单位 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 主体施工 |
| 6 | 监理单位 | 新昌县城镇建设工程监理有限公司 | 主体工程监理 |
| 7 | 运行单位 | 浙江万丰物业管理有限公司 | 运行、管理 |
| 8 | 质监单位 | 新昌县建筑工程质量监督站 | 质量和安全监督 |

## 1.3监测工作实施情况

### 1.3.1监测点布设

本工程水土保持监测以调查监测为主，对各监测分区及影响区的水土流失及水保措施实施情况进行巡查，同时对以下地段进行定位监测。

1、建筑物工程区域设置1#监测点；

2、道路工程区域设置2#监测点；

3、绿化工程区域设置3#监测点；

本项目水土保持监测点布设详见表1-2，监测点布设图详见附图2。

表1-2     水土保持监测点布设

| 编号 | 监测点位置 | 监测点位类型 | 监测方法 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 建筑物工程 | 观测样点 | 调查、现场观测数据法 | 水土流失量、水土保持效益、水土保持效益、含沙量 |
| 2# | 道路工程 | 观测样点 | 调查、现场观测数据法 | 水土流失量、水土保持效益、水土保持效益、含沙量 |
| 3# | 绿化工程 | 观测样点 | 调查、植被样方、现场观测数据法 | 水土流失量、土地利用类型及变化、水土保持植被类型、数量及覆盖度 |

### 1.3.2监测设施设备

监测所需设备及材料包括观测仪器、测量设备、采样设备、记录设备以及其它辅助性材料等。详见表1-3。

表1-3    水土保持监测点设施设备汇总表

| 序号 | 监测设备 | 序号 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侵蚀量观测设备 | 3 | 扰动面积、开挖、回填、弃渣量调查 |
| ① | 称重仪器（电子天平、台秤） | ① | GPS定位仪 |
| ② | 烘箱 | ② | 测杆 |
| ③ | 取样玻璃仪器（三角瓶、量杯） | 4 | 其它设备 |
| ④ | 土壤水份快速自动测量仪 | ① | 摄像设备 |
| ⑤ | 采样工具（铁铲、铁锤、水桶等） | ② | 笔记本电脑 |
| 2 | 植被调查设备 | ③ | 通讯手机 |
| ① | 植被高度观测仪器（测高仪） |  |  |
| ② | 植被测量仪器（测绳、坡度仪等） |  |  |

### 1.3.3监测技术方法

本项目监测以调查、巡查为主，辅以地面定点监测。水土保持监测工作主要包括：搜集相关资料、现场监测、相关资料的补充搜集和形成报告等。

开发建设项目水土保持监测方法包括调查监测、地面观测等。针对不同水土保持监测分区，以各项监测指标为主线，采用不同的监测方法。根据《生产建设项目水土保持监测规程》(试行)，小型生产建设项目，应以调查监测为主，再结合莲花大厦项目进展、水土流失特点及现场条件，确定本工程水土保持监测方法以调查监测和巡视相结合的方法进行监测，其中调查监测以实地调查为主。

水土保持监测内容即水土流失影响因子、水土流失状况、水土保持防治效果和水土流失危害，均对应具体监测指标，针对不同监测内容及其指标应采取不同的监测方法。

本项目具体监测指标及方法详见表1-4。

表1-4   本项目水土保持监测指标及方法

| 序号 | 监测 内容 | 监测指标 | 具体监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标内容 |  |
| 1 | 水土流失影响因子 | 地表扰动情况 | 包括工程对原地貌、植被的占压、毁损等情况 | 查阅相关技术文件 |
| 2 |  | 水土流失防治责任范围 | 包括征占地情况、防治责任范围变化 | 收集、查阅项目征占地文件，绘图法，采用实际调查、大比例尺测绘 |
| 3 |  | 降雨情况 | 降雨量（总降雨量、最大日降雨量） | 收集、查阅当地水文站资料 |
| 4 | 水土流失状况 | 水土流失类型 | 水土流失类型、形式及分布情况 | 收集资料，综合分析各分区水土流失类型；实地调查，选取各分区的典型部位调查 |
| 5 |  | 土壤侵蚀强度 | 各监测分区的土壤侵蚀强度及趋势 | 根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)分析确定各分区侵蚀强度级别 |
| 6 |  | 水土流失量 | 典型地段或重点部位的水土流失量 | 设置监测点位，综合分析各类监测结果，推算工程水土流失量 |
| 7 | 水土保持防治效果 | 施工进度 | 包括主体工程和各项水土保持措施的实施进展 | 查阅施工、监理等资料；实地调查、询问 |
| 8 |  | 临时措施 | 措施类型、数量及效果 | 查阅施工、监理等资料 |
| 9 |  | 工程措施 | 措施类型、数量、完好程度及防护效果 | 查阅施工、监理等资料；抽样调查工程措施，使用卷尺、测距仪等对尺寸进行核查，拍摄照片或影像记录外观质量，综合分析措施防护效果 |
| 10 |  | 植物措施 | 植物种类、面积、成活率、保存率、生长状况及林草覆盖率 | 查阅技术资料和设计文件；抽样调查植物措施，设置植物样方，使用照相法、网格法等综合分析绿化及水土保持效果 |
| 11 |  | 对主体工程安全建设和运行发挥的作用 | 以巡查、收集资料以及询问为主 |
| 12 |  | 对周边水土保持生态环境发挥的作用 | 以调查、询问为主 |
| 13 | 水土流失危害 | 对主体工程造成危害的数量和程度等 | 水土流失危害面积采用实测法或绘图法·水土流失危害数量采用实地调查、询问水土流失危害程度采用实地调查、测量、询问 |
| 14 |  | 掩埋冲毁农田、居民点、对周围土地 占压情况等的数量和程度 |  |
| 15 |  | 其他危害 |  |

### 1.3.4重大水土流失危害事件处理

在对莲花大厦项目连续动态监测过程中，项目区没有发生重大水土流失灾害性事件。

# 2、监测内容与方法

## 2.1监测内容

根据《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）及《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）文件规定，本工程水土保持监测的主要内容包括：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土保持工程措施等方面的情况。

## 2.2监测方法

### 2.2.1主体工程建设进度

通过现场调查监测并查阅建设单位工程简报、施工单位施工月报及监理单位监理月报，掌握主体工程形象进度及投资完成情况。

### 2.2.2扰动土地面积

以调查监测为主，采用实地测量、资料分析的方法监测扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布置图，实地界定生产建设项目扰动土地面积。在工程建设过程中，按照监测方法和频次监测各分区的扰动情况，并与水土保持方案确定的防治责任范围进行对比，分析变化原因。

### 2.2.3水土流失灾害隐患

以场地巡查和调查监测的监测方法进行水土流失灾害隐患监测。通过不定期对项目建设区和可能造成的直接影响区进行场地巡查，定期对地下室开挖边坡等易发生水土流失部位进行调查监测，结合工程地质特点、水土流失因子、施工特点等因素分析产生水土流失灾害的可能性，判断施工作业是否会对周边环境造成不利影响。

### 2.2.4水土流失及造成的危害

一、水土流失因子监测

（1）地形、地貌

通过定期调查监测方式，监测各建设区域因施工引起的地形、地貌变化情况，从地形地貌因素方面分析评价地形、地貌变化对水土流失的影响。

（2）气象因子

气象因子监测指标指降水，采用调查监测，向当地气象部门或水文部门收集。

（3）植被因子

植被因子监测指标包括植被类型、郁闭度、覆盖度、覆盖率，采用调查监测获取。

①植被类型与植物种类：采用调查监测，对监测区范围的植物种类进行统计分析。

②郁闭度是指林冠投影面积与林地面积的比值，一般用小数表示。郁闭度可采用照相法。

③覆盖度：覆盖度是指低矮植被覆盖地表的程度，针对灌木和草本，一般用百分数表示。

测量方法可采用探针法，在打好的1m×1m样方（分成100个小格）内使用探针在样方内随机扎，扎到植被记作1，没有扎到植被记作0，计算探针扎到植被的次数/试验总次数的比值，即可算作覆盖度。

④林草覆盖率：指在某一区域内，符合一定标准的乔木林、灌木林和草本植物的土地面积占该区域土地面积的百分比。其中植被面积包括郁闭度＞0.2的林地和盖度＞0.4的灌草地均计作林草面积，郁闭度≤0.2的林地和覆盖度≤0.4的灌草地的覆盖面积均按照实际面积与郁闭度(覆盖度)的乘积进行换算。

二、水土流失面积监测

水土流失面积采用调查监测。通过核实现场建筑物工程、道路广场工程以及绿化工程占地情况，结合扰动土地面积监测成果，计算水土流失面积。

三、水土流失状况监测

（1）土壤侵蚀类型

以现场调查监测为主，结合工程施工布置图，对监测区内不同施工工艺的区域进行调查，并在平面布置图中进行标注，反映内容包括土壤侵蚀类型、形式和分布情况。

（2）土壤侵蚀量和土壤侵蚀强度

土壤侵蚀量通过地面观测获取。本工程采用的地面观测方法主要为沉砂池法。

### 2.2.5取土（石、料）弃土（石、渣）情况监测

本项目挖方主要为建筑物基础以及管线工程；填方主要为场地平整、道路及管线工程等施工。取土（石、料）弃土（石、渣）情况监测主要是监测工程建设挖方数量、挖方区域面积，以及用于回填的方量和回填区域面积，通过收集莲花大厦项目施工报告进行分析，结合实地抽样调查、核查获得。

### 2.2.6水土保持措施

对照水土保持方案及后续设计，监测水土保持工程及植物防护措施是否到位、施工过程中是否有临时防护措施，主要通过现场调查监测和资料分析的方法进行监测。

1、工程措施

实施的工程措施采用查阅主体工程监理月报及现场调查，定期通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1：10000的地形图和工程平面布置图、数码相机、测距仪等工具，按不同防治分区测定，填表记录每个扰动类型区的基本特征，并调查水土保持措施（防洪排导工程、土地整治工程）实施情况。各项防治措施的具体实施数量、质量状况监测：随机抽查监测点位，检查水土保持方案中设计的各类防治措施实施情况。

2、植物措施

植物措施通过调查监测和资料分析的方法进行监测，采用调查法调查植物种类、计量植物措施的实际布设量、成活率和保存率，采用线段法（针刺法）观测计算灌、草盖度。选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为水平投影面积，占地2m×2m。通过收集、查阅绿化施工单位和监理单位的施工月报、计量支付报表和质量评定等资料，确认植物措施实施的工程量和质量情况。

3、临时措施

临时措施工程量主要依靠现场监测、查阅施工资料获得。

# 3、重点部位水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围监测

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目水土流失防治责任范围1.4hm2，包括项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

根据现场实地勘察情况，结合主体工程设计资料确定本项目水土流失防治责任范围总面积约1.4hm2，其中项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

项目防治责任范围监测表详见表3-1。

表3-1    防治责任范围监测表              单位： hm2

| 防治区域 | 方案批复hm2） | 监测面积（hm2） | 增减变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 建筑物工程 | 0.68 | 0.66 | -0.02 |
|  | 道路广场工程 | 0.49 | 0.48 | -0.01 |
|  | 绿化工程 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
|  | 小计 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 直接影响区 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 合计 | 1.4 | 1.4 | 0 |

## 3.2建设期扰动地表面积监测

2016年12月，我单位成立监测项目部，本项目区正在进行场地的初步平整及地下室开挖，扰动土地面积约1.3hm2。

2017年1月~2019年8月，项目区建设活动严格控制在项目用地红线范围以内，未新增扰动土地面积。

本工程建设期扰动土地面积见表3-2。

表3-2    监测时段各分区扰动地表面积统计表   单位： hm2

| 时段 | 扰动地表面积（hm2） |
| --- | --- |
|  | 建筑物区 | 道路广场区 | 绿化工程区 | 合计 |
| 2016年12月 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年1季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年2季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年3季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年4季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2018年1季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2018年2季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2018年3季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2018年4季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2019年1季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2019年2季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2019年3季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |

## 3.2取、弃土（石、料）监测结果

### 3.2.1设计取、弃土（石、料）情况

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目施工期间共产生挖方5.86万m3，其中表土0.13万m3，土石方5.73万m3；共计填方1.30万m3，其中绿化土0.10万m3，土石方1.20万m3；外借方量1.27万m3，通过外购解决；产生多余方量5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

### 3.2.2取、弃土（石、料）量监测结果

根据现场监测结果及查阅施工单位结算资料，本项目建设过程中实际开挖土石方约5.83万m3，填方总量约1.27万m3，外借土石方1.27万m3，外借土石方采用商购方式解决，建设过程中产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

# 4、水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1工程措施监测方法

工程措施采用查阅主体工程监理月报及现场调查，定期通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1：10000的地形图和工程平面布置图、测距仪等工具，按不同防治分区测定，填表记录每个扰动类型区的基本特征，并调查水土保持措施（防洪排导工程、土地整治工程）实施情况。各项防治措施的具体实施数量、质量状况监测：随机抽查监测点位，检查水土保持方案中设计的各类防治措施实施情况。

### 4.1.2工程措施设计情况

根据对批复的水土保持方案的分析，本项目工程措施主要包括表土剥离0.13万m3，雨水管550m，透水砖停车场414m2，屋顶绿化覆土0.11hm2、绿化区覆土平整0.13hm2。

### 4.1.3工程措施实施情况

根据现场监测、监理以及施工资料显示，本项目建设过程中实际实施的工程措施主要有表土剥离、雨水排水工程、透水砖停车位、屋顶绿化覆土、绿化区覆土平整等措施。

具体实施的工程量及完成时间等情况详见表4-1。

表4-1   水土保持工程措施实施情况一览表

| 措施名称 | 单位 | 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 2016.12 |
| 屋顶绿化覆土 | hm2 | 0.01 | 2019.5~2019.6 |
| 雨水排水工程 | 雨水管 | m | 1312 | 2019.3~2019.5 |
|  | 雨水井 | 只 | 66 | 2019.3~2019.4 |
|  | 雨水口 | 只 | 55 | 2019.3~2019.4 |
|  | 雨水回用池 | 个 | 1 | 2018.10~2019.1 |
| 绿化区覆土平整 | hm2 | 0.17 | 2019.5~2019.7 |

## 4.2植物措施监测结果

### 4.2.1植物措施监测方法

植物措施通过调查监测和资料分析的方法进行监测，采用调查法调查植物种类、计量植物措施的实际布设量、成活率和保存率，采用线段法（针刺法）观测计算灌、草盖度。选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为水平投影面积，占地2m×2m。通过收集、查阅绿化施工单位和监理单位的施工月报、计量支付报表和质量评定等资料，确认植物措施实施的工程量和质量情况。

### 4.2.2植物措施设计情况

根据主体工程设计及批复的水土保持方案，本工程植物措施主要包括地面绿化工程0.13hm2、屋顶绿化0.11hm2。

### 4.2.3植物措施实施情况

根据现场监测、监理以及施工资料显示，本项目建设过程中实际实施的植物措施主要为地面绿化工程0.16hm2、屋顶绿化0.01hm2。

具体实施的工程量及完成时间等情况详见表4-2。

###### 表4-2   水土保持植物措施实施情况一览表

| 措施名称 | 单位 | 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面绿化工程 | hm2 | 0.16 | 2019.6~2019.8 |
| 屋顶绿化工程 | hm2 | 0.01 | 2019.7~2019.8 |

## 4.3临时措施监测结果

### 4.3.1临时措施监测方法

临时措施监测以批复的水土保持方案为依据，结合实际施工进度、施工部位和施工工艺，通过现场监测、查阅施工资料获得。

### 4.3.2临时措施设计情况

根据主体工程设计及批复的水土保持方案，本工程临时措施主要包括基坑底临时排水沟320m，基坑顶临时截水沟365m，集水井6座，临时沉砂池2座，临时洗车池1座。

### 4.3.3临时措施实施情况

根据现场监测、监理以及施工资料显示，本项目建设过程中实际实施的临时措施主要包括临时洗车池、基坑顶临时截水沟、集水井及临时沉砂池。

具体实施的工程量及完成时间等情况详见表4-3。

###### 表4-3   水土保持临时措施实施情况一览表

| 措施名称 | 单位 | 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时洗车池 | 座 | 1 | 2016.12 |
| 基坑顶临时截水沟 | m | 370 | 2017.3~2017.4 |
| 集水井 | 座 | 4 | 2017.3 |
| 临时沉砂池 | 座 | 1 | 2017.1~2017.2 |

## 4.4水土保持措施防治效果

### 4.4.1水土保持措施监测汇总

根据现场监测结果显示，项目建设区内各监测分区通过分阶段实施各项水土保持工程措施、植物措施和临时措施，较好地起到了防治水土流失的效果，减轻了项目建设区内的土壤侵蚀情况。

工程实际实施的水土保持措施以及与方案相比的变化情况见表4-4。

表4-4    水土保持措施监测汇总表

| 措施名称 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 增减(+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |
| 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 屋顶绿化覆土 | hm2 | 0.11 | 0.01 | -0.10 |
| 雨水排水工程 | 雨水管 | m | 550 | 1312 | +762 |
|  | 雨水井 | 只 | 0 | 66 | +66 |
|  | 雨水口 | 只 | 0 | 55 | +55 |
|  | 雨水回用池 | 个 | 0 | 1 | +1 |
| 透水砖停车位 | m2 | 414 | 0 | -414 |
| 绿化区覆土平整 | hm2 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
| 第二部分 植物措施 |
| 地面绿化工程 | hm2 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
| 屋顶绿化 | hm2 | 0.11 | 0.01 | -0.10 |
| 第三部分 临时措施 |
| 临时洗车池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
| 集水井 | 座 | 6 | 4 | -2 |
| 基坑顶临时截水沟 | m | 365 | 370 | +5 |
| 临时沉砂池 | 座 | 2 | 1 | -1 |

### 4.4.2水土保持措施效果分析

在工程建设中，建设单位严格按照批复的水土保持方案实施相应的水土保持措施。各项水土保持措施实施至今，经现场调查，防护措施有效地控制了项目建设区的水土流失，恢复和改善了项目区的生态环境。

在运行初期防护工程效果体现明显，水土流失基本得到治理，水土保持功能得到体现，项目区植被逐步得到恢复，未出现明显的水土流失现象，总体运行情况较好，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。

1、工程措施防治效果

监测与调查表明：工程措施中雨水排水工程、屋顶绿化覆土等措施运行状态良好。

2、植物措施防治效果

据监测与抽样调查，项目区林草植被成活率较高，总体植被覆盖良好，与周围景观基本协调，既增加了地表植被盖度，有效地控制了风蚀发生，水土保持措施防护作用显著。

3、临时措施防治效果

临时防护措施主要为临时洗车池、集水井、基坑顶临时截水沟以及临时沉砂池等临时防护措施，根据监测结果，由于临时措施的实施，没有产生明显的水土流失，防护效果明显。

# 5、土壤流失情况监测

## 5.1水土流失面积

根据监测结果显示，本项目于2016年12月开始施工，施工期间首先进行场地的初平及地下室开挖，全区域均进行了扰动，该时段水土流失面积约1.3hm2。

2017年2月~2017年6月，主要进行建筑物基础及地下室施工，水土流失面积为1.3hm2。

2017年7月~2019年3月，随着主体工程的施工，建筑物区及道路广场区逐渐被建筑物覆盖或硬化，该部分区域不再产生水土流失，可能造成水土流失的面积主要为地面绿化区域，面积约0.16hm2。

2019年4月~2019年8月，建筑物区被建筑物覆盖，该部分区域不再产生水土流失，可能造成水土流失的面积主要为地面绿化区域及道路广场区域，面积约0.64hm2。

本工程各阶段水土流失面积见表5-1。

表5-1    本项目各阶段可能造成的水土流失面积一览表

| 时段 | 水土流失面积（hm2） |
| --- | --- |
|  | 建筑物区 | 道路广场区 | 绿化工程区 | 合计 |
| 2016年12月 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年1季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年2季度 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 1.3 |
| 2017年3季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2017年4季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2018年1季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2018年2季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2018年3季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2018年4季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2019年1季度 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2019年2季度 |  | 0.48 | 0.16 | 0.64 |
| 2019年3季度 |  | 0.48 | 0.16 | 0.64 |

## 5.2水土流失量

### 5.2.1土壤侵蚀模数估测

本项目建设过程中破坏原地貌，形成大量开挖、填筑区域边坡。根据工程建设特点，本工程水土保持监测主要通过简易沉砂池法对项目区的水土流失进行定位监测。同时结合各扰动区域挖填边坡坡面坡长、坡度以及坡体堆积物，采用《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）对各区域的侵蚀模数进行估算。

土壤侵蚀模数分级指标见表5-2。各分区不同时段平均土壤侵蚀模数详见表5-3。

表5-2        土壤侵蚀模数分级指标表

| 地面坡度 地类 | 5°～8° | 8°～15° | 15°～25° | 25°～35° | ＞35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非耕地 林草 覆盖度 （%） | 60～75 |  |  |
|  | 45～60 | 轻度 |  |  | 强度 |
|  | 30～45 |  |  | 中度 | 强度 | 极强度 |
|  | ＜30 |  |  | 强度 | 极强度 | 剧烈 |
| 坡耕地 | 轻度 | 中度 |  |  |  |

表5-3       各分区不同时段平均侵蚀模数     单位：t/km2·a

| 时间 | 土壤侵蚀模数 |
| --- | --- |
| 年 | 季度 | 原地貌 | 建筑物区 | 道路广场区 | 绿化工程区 |
| 2016 | 四 | 300 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2017 | 一 | 300 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | 二 | 300 | 8500 | 8500 | 8500 |
|  | 三 | 300 | 0 | 0 | 3000 |
|  | 四 | 300 | 0 | 0 | 3000 |
| 2018 | 一 | 300 | 0 | 0 | 2880 |
|  | 二 | 300 | 0 | 0 | 2560 |
|  | 三 | 300 | 0 | 0 | 4960 |
|  | 四 | 300 | 0 | 0 | 3200 |
| 2019 | 一 | 300 | 0 | 0 | 2800 |
|  | 二 | 300 | 0 | 6500 | 6500 |
|  | 三 | 300 | 0 | 2500 | 3500 |

### 5.2.2土壤流失量监测结果

根据对项目区土壤流失量监测的结果，结合工程区降雨量变化情况，通过对土壤流失量监测结果的分析、计算，得出监测点位所代表的地表扰动区域的土壤侵蚀模数，并将得出的土壤侵蚀模数应用于工程区范围内，结合工程区扰动地表面积变化情况监测结果，最终计算各阶段土壤流失量。土壤流失量按以下公式计算：

流失量=∑侵蚀单元面积×侵蚀强度×侵蚀时间

根据计算，不同阶段地表扰动类型土壤流失量见表5-4。

表5-4      各阶段土壤流失量统计表

| 时间 | 水土流失面积（hm2） | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- |
| 年 | 季度 | 建筑物区 | 道路广场区 | 绿化工程区 | 建筑物区 | 道路广场区 | 绿化工程区 | 合计 |
| 2016 | 四 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2017 | 一 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 13 | 10 | 3 | 26 |
|  | 二 | 0.66 | 0.48 | 0.16 | 14 | 10 | 3 | 28 |
|  | 三 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 四 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 一 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 二 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 三 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 四 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 一 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 42 | 1 | 43 |
|  | 二 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|  | 三 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 总计 |  |  |  | 30 | 66 | 17 | 113 |

综上所述，本项目工程建设共造成土壤流失113t，其中建筑物工程30t，道路广场工程66t，绿化工程17t，水土流失主要发生在道路广场区域内。

## 5.3取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量

根据现场调查及查阅施工单位结算资料，本工程建设期间外借土石方1.27万m³，外借土石方采用商购方式解决，因此，本项目未设置专门取土（石、料）弃土（石、渣）场，不存在潜在土壤流失量。

## 5.4水土流失危害

工程建设过程中，我单位重视水土保持工作，能够按照水土保持法律、法规的规定，开展了工程水土保持监测工作；各参建单位能基本按批复的水土保持方案要求，落实水土保持措施，施工时能合理安排施工季节，优化施工工艺和流程，严格控制施工扰动面，减少了工程施工对周边环境的破坏，有效地控制和减少了施工过程中的水土流失，项目建设期间未出现重大水土流失事件。

# 6、水土流失防治效果监测结果

## 6.1扰动土地整治率

我单位在工程建设中重视水土保持工作，按照水土保持报告的要求对各防治分区的扰动地表实施了工程、植物、临时等各项水土保持措施。本项目扰动地表总面积1.3hm2，完成扰动土地整治面积1.3hm2，项目区扰动土地整治率达到99%(设计目标值为90%)。因此，项目扰动土地整治率达到了水土保持方案设计的目标值。

## 6.2水土流失总治理度

水土流失总治理度为水土流失防治责任范围内水土流失治理面积占造成水土流失总面积的百分比。本工程水土流失面积为0.17hm2，主要为地面绿化工程区域以及屋顶绿化区域，其余区域均被道路硬化或建筑物覆盖，基本不存在水土流失。项目建设过程中，共完成水土保持措施面积约0.17hm2，经调查复核基本达标，工程试运行期间水土流失总治理度达到99%(设计目标值为82%)，达到水土保持方案对于该项指标的要求。

## 6.3拦渣率

拦渣率为项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与项目弃土(石、渣)总量的百分比。建设过程开挖多余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用，拦渣率达到99%。

## 6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤侵蚀强度之比。

项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。项目建设区内水土保持措施完成和运行情况良好，土壤流失控制效果较好。目前项目建设区土壤侵蚀模数平均值约为300t/km2·a，土壤流失控制比约为1.7，达到方案制定的1.0的目标。

## 6.5林草植被恢复率

本项目建成后的水土流失防治责任范围内，林草植被可恢复面积为0.17hm2。经调查，截至工程竣工，林草植被实际恢复面积约0.17hm2。经计算得到当前项目区林草植被恢复率达到99%（设计目标值为92%），达到水土保持方案对该项指标的要求。

## 6.6林草覆盖率

本项目总用地面积约1.3hm2，经人工栽培及自然恢复，项目实际实施的绿化面积为0.17hm2，因此，现状林草覆盖率为13%（设计目标值为17%），因本项目规划人车流量较大，项目区内道路交通以及广场等用地的客观要求限制了本项目绿地的建设，林草覆盖率未实现方案预定目标值，但本项目范围内绿地率已符合规划控制绿地率要求。

# 7、结论

## 7.1水土流失动态变化

1、水土流失防治责任范围

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目水土流失防治责任范围1.4hm2，包括项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

经调查监测，工程实际建设过程中产生的水土流失防治责任范围约1.4hm2，其中项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

2、土石方开挖情况

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目预计产生挖方总量约5.86万m3，填方总量约1.30万m3，需外借土石方1.27万m3，外借方采用商购方式解决，产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

本项目建设过程中实际开挖土石方约5.83万m3，填方总量约1.27万m3，外借土石方1.27万m3，外借土石方采用商购方式解决，建设过程中产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

3、扰动地表面积

根据现场监测及调查结果，本工程共扰动土地1.3hm2，扰动土地整治面积1.3hm2。

4、土壤流失量

根据调查监测，本工程土壤流失量为113t，水土流失发生的主要区域为道路广场工程区域。

## 7.2水土保持措施评价

1、工程措施

本工程采取的水土保持工程措施主要为表土剥离、雨水排水工程、绿化区场地平整及覆土等措施，各项工程措施工质量合格，运行正常，有效防治了施工期和运行期的水土流失。

2、植物措施

本工程实际完成植物措施面积0.17hm2（含屋顶绿化0.01hm2），项目区植被生长良好，运行正常，增加了项目区植被覆盖度，减少了雨水直接冲刷地表，固定了土壤，具有很好的水土保持功能。

3、临时工程措施

本工程实施的临时防护措施主要为临时洗车池、基坑临时截排水沟及沉砂池等措施。临时工程措施与主体工程同步实施，对防治施工期的水土流失起到一定的作用，有效地控制了工程施工对周边环境的不利影响。

## 7.3存在问题及建议

本工程严格按照工程设计进行建设，项目建设期间未出现造成严重水土流失的事件。建议建设单位对已完成的水土流失防治措施，加强管护、维修，同时推进完善水土保持措施，尤其是要认真做好植物绿化的抚育管理，使已有植物措施尽快发挥防护效益；在后续的工程运行工作中进一步加强各项工程措施的运行期维护管理。

## 7.4综合结论

监测结果表明，工程各项水土保持措施实施后，各水土流失区域均得到有效的治理和改善，本工程共整治扰动土地面积1.3hm2，扰动土地整治率达99%；共治理达标水土流失面积0.17hm2，水土流失总治理度达到99%；项目建设区至设计水平年，拦渣率达到99%；工程可绿化面积0.17hm2，实际达到恢复要求的绿化面积为0.17hm2，林草植被恢复率达99%，林草覆盖率为13%，因本项目属于办公商业项目，规划人车流量较大，项目区内道路交通以及广场等用地的客观要求限制了本项目绿地的建设，林草覆盖率未实现方案预定目标值，但本项目范围内绿地率已符合规划控制绿地率要求。经采取各项水土保持措施，至工程运行初期，项目区平均土壤侵蚀模数为300t/km2·a，土壤流失控制比1.7。