莲花大厦项目

水土保持设施验收报告

| 建设单位： | 新昌县莲花置业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 浙江华安工程设计咨询有限公司 |

二〇一九年十一月

莲花大厦项目

水土保持设施验收报告

责任页

（浙江华安工程设计咨询有限公司）

| 责任分工 | 姓名 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准 | 张东 | 总经理 |  |
| 核定 | 程辉 | 工程师 |  |
| 审查 | 马利苹 | 工程师 |  |
| 项目负责人 | 许成君 | 工程师 |  |
| 编写 | 巨彬 | 工程师 |  |
|  | 王娇 | 助理工程师 |  |
|  | 王松洋 | 助理工程师 |  |

目   录

前  言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	9

2水土保持方案和设计情况	13

2.1主体工程设计	13

2.2水土保持方案	13

2.3水土保持方案变更	13

2.4水土保持后续设计	13

2.5水土保持方案批复的水土流失防治目标	14

3 水土保持方案实施情况	15

3.1水土流失防治责任范围	15

3.2弃渣场设置	16

3.3取土场设置	16

3.4水土保持措施总体布局	16

3.5 水土保持设施完成情况	18

3.6水土保持投资完成情况	22

4水土保持工程质量	25

4.1质量管理体系	25

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	29

4.3弃渣场稳定性评估	31

4.4总体质量评价	32

5项目初期运行及水土保持效果	33

5.1初期运行情况	33

5.2水土保持效果	33

5.3公众满意度调查	34

6水土保持管理	35

6.1组织领导	35

6.2规章制度	35

6.3建设管理	36

6.4水土保持监测	36

6.5水土保持监理	36

6.6水土保持补偿费缴纳情况	37

6.7水土保持设施管理维护	37

7结论	38

7.1结论	38

7.2遗留问题安排	39

8附件及附图	40

8.1附件	40

8.2附图	40

# 前  言

近年来，新昌县社会经济全面发展、经济实力不断增强、人民生活水平不断提高，商业和办公用房的需求也不断增大。莲花大厦是集办公、商业等功能为一体的城市综合体，选址位于新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块，项目建成后将成为新昌县新的城市地标，进一步完善所在地段的空间形态。同时，本项目的开发能拉动相关行业的加速发展，对于区域经济发展起到促进作用。

因此，本项目的建设是必要的。

2016年6月7日，新昌县发展和改革局以“备案号06241606074050415345”出具莲花大厦项目的备案通知书。

2016年6月15日，新昌县住房和城乡建设局以“地字第330624201600012号”出具本项目的建设用地规划许可证。

2016年6月24日，新昌县行政服务中心以“[2016]9号文”出具了《新昌莲花大厦设计方案评审会议纪要》。

2016年7月29日，新昌县水利水电局组织召开了《莲花大厦项目水土保持方案报告书（送审稿）》审查会议。

2016年8月13日，新昌县水利水电局以“新水电[2016]114号文”对《莲花大厦项目水土保持方案》进行了批复。

莲花大厦项目总用地面积1.30hm2，主要建设内容包括商务办公（23F）、商业（2F）、文化馆（5F）、艺术长廊（1F）等建筑物以及相应的道路广场、绿化等配套设施。项目总建筑面积50087m2，其中地上建筑面积39534m2，地下建筑面积10553m2，绿地率为10.04%，建筑密度为51.89%，容积率为3.05。

本项目于2016年12月开始施工，2019年8月建设完成，总工期33个月；完成总投资约3.0亿元，其中土建投资约1.37亿元，建设资金由建设单位自筹解决。

建设单位在建设过程中重视工程的水土保持工作，建立了相关的水土保持管理制度，以确保水土保持工作有序开展。在建设过程中，各项水土保持设施与主体工程同步实施，自2016年12月至2019年8月，实施的水土保持措施主要有：表土剥离、雨水排水工程、绿化区覆土平整、绿化工程、临时洗车池、基坑顶截水沟、集水井以及临时沉砂池等措施，共完成水土保持投资142.12万元，其中主体已列水土保持投资126.27万元，新增水土保持投资15.85万元。

工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效的治理和改善，工程扰动土地整治率达99%，水土流失总治理度达99%，土壤流失控制比为1.7，拦渣率达99%，林草植被恢复率达99%，林草覆盖率为13%，除林草覆盖率外，其余指标均达到水土保持方案设计的要求。林草覆盖率未实现方案预定目标值，主要是因为本项目属于商业办公楼项目，规划人车流量较大，项目区内道路交通以及广场等用地的客观要求限制了本项目绿地的建设。但本项目范围内的绿地率已达到了规划控制的10%的绿地率指标要求。

生产建设项目水土保持设施验收是在项目建成后竣工验收前进行的一次专项验收工作。按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]72号）的规定，新昌县莲花置业有限公司于2019年10月委托浙江华安工程设计咨询有限公司编制《莲花大厦项目水土保持设施验收报告》，我公司技术人员协同施工、监理单位依据批复的水保方案、建筑设计方案及工程验收资料，对各项水土保持设施的完成情况进行了认真检查，认为项目区各项水土保持设施建设符合水保标准，能有效控制项目区内的水土流失，具备了水土保持设施竣工验收的条件。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本项目位于新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块，地块东侧为康福路（原百丈路），西侧为万丰·香樟公馆小区，南侧为现状住宅小区，北侧为江滨西路（原江滨南路），地块周边交通便利。

本项目平面示意详见图1-1。

图1-1：本项目平面示意图

### 1.1.2主要技术指标

本项目总用地面积1.30hm2，主要建设内容包括商务办公（23F）、商业（2F）、文化馆（5F）、艺术长廊（1F）等建筑物以及相应的道路广场、绿化等配套设施。项目总建筑面积50087m2，其中地上建筑面积39534m2，地下建筑面积10553m2，绿地率为10.04%，建筑密度为51.89%，容积率为3.05。

本项目具体经济技术指标详见表1-1。

表1-1       工程总体主要经济技术指标表

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 总用地面积 | hm2 | 1.30 | 实际面积12960.1m2 |
| 2 总建筑面积 | m2 | 50087 |  |
| 2.1 地上建筑面积 | m2 | 39534 |  |
| 2.1.1办公建筑面积 | m2 | 37445 |  |
| 2.1.2 商业建筑面积 | m2 | 1810 |  |
| 2.1.3 物业用房建筑面积 | m2 | 119 |  |
| 2.1.4 配套用房建筑面积 | m2 | 160 |  |
| 2.2 地下建筑面积 | m2 | 10553 |  |
| 3 建筑物占地面积 | hm2 | 0.66 |  |
| 4 容积率 |  | 3.05 |  |
| 5 建筑密度 | % | 51.89 |  |
| 6 绿地率 | % | 10.04 |  |
| 7 建筑限高 | m | 100 |  |
| 8 机动车位 | 个 | 331 |  |
| 8.1 地上停车位 | 个 | 19 |  |
| 8.2 地下停车位 | 个 | 312 |  |

### 1.1.3项目投资

本项目总投资约3.0亿元，土建投资约1.37亿元，建设资金由建设单位自筹解决。

### 1.1.4项目组成及布置

一、建筑物工程

本项目建筑物占地0.66hm2，主要建设商务办公（23F）、商业（2F）、文化馆（5F）、艺术长廊（1F）。低层建筑物采用现浇钢筋混凝土框架结构，高层建筑物采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。主体工程设计区内建筑物采用人工挖孔桩基础，桩径φ120cm，桩数135根，长度约6m。

建筑物工程照片详见图1-2~1-3。

图1-2 商务办公主楼               图1-3 艺术长廊及文化馆、商业

二、道路广场工程

道路广场占地面积0.48hm2，项目区东侧康福路设置万丰内部办公出入口，北侧江滨西路设置对外出售的商务办公楼入口，同时江滨西路上的机动车出入口直接与现状西侧万丰·香樟公馆项目的合用，在商务办公楼西侧及文化馆西南侧分别设置机动车进入地下车库的坡道。区内车行道主要沿场地西侧南北向布设，商业楼东侧及商务办公楼北侧设置步行道路，场地中央布设集团办公广场。

项目区范围内广场以及步行交通采用广场砖形式进行建设。

道路广场区域现状照片详见图1-4~1-7。

图1-4 东侧商业前的人行步道           图1-5 西北侧沥青道路

图1-6 内部道路现状                  图1-7 内部中心广场

三、绿化工程

项目区范围内绿化面积约0.16hm2，沿建筑物周边、中央广场及道路两侧空地设置乔灌草绿化。

在绿化种植配置上，根据南方的气候特点营造绿色景观效果，进而体现品种多样化、色彩协调并具有层次感，绿地分为中心绿地、宅旁绿地和步行绿化空间，三者共同组成点、线、面相结合的绿地景观系统。

图1-8 建筑物周边绿化                图1-9 中心景观绿化

图1-10 屋顶绿化                  图1-11 道路两侧绿化

### 1.1.5施工组织及工期

一、施工组织

本项目建设期间，于项目区内北侧规划人行步道区域设置施工生产生活区1处，占地面积0.03hm2，施工生活办公用房均采用板房形式；施工过程中的建筑材料堆放根据各单元建筑施工总布局布置于工程用地范围以内。

施工主出入口布置于现状地块东侧，在出入口布设临时洗车池一座，施工次入口位于项目区现状地块北侧，施工对外交通主要通过项目区周边现状已建的康福路、江滨西路等市政道路，施工对外条件基本满足施工队伍、施工机械的进场、转移和建筑材料的运输。

施工期间，施工用水主要采用城市供水方式解决，现状北侧市政道路上布置有给水管线，施工过程中用水采用软管接至项目施工区域，保证了项目用水的需要。

二、建设进度

本项目计划建设工期为2016年9月开工，至2018年12月完工，总工期28个月。实际于2016年12月开工建设，于2019年8月竣工，总工期33个月。

### 1.1.6土石方情况

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目施工期间共产生挖方5.86万m3，其中表土0.13万m3，土石方5.73万m3；共计填方1.30万m3，其中绿化土0.10万m3，土石方1.20万m3；外借方量1.27万m3，通过外购解决；产生多余方量5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

本项目建设过程中实际开挖土石方约5.83万m3，填方总量约1.27万m3，外借土石方1.27万m3，外借土石方采用商购方式解决，建设过程中产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

本项目实际土石方调配情况详见表1-3。

表1-3        本项目实际土石方调配情况一览表       单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入方 | 调出方 | 借方 | 余方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 表土 | 土石方 | 小计 | 绿化土 | 土石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |  |
| ⑴ | 表土剥离 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |
| ⑵ | 地下室工程 | 5.61 |  | 5.61 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 |  | 5.61 |
| ⑶ | 建筑物基础 | 0.09 |  | 0.09 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.09 |
| ⑷ | 场地高程调整 | 0 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |
| ⑸ | 景观绿化 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |
|  | 合计 | 5.83 | 0.13 | 5.70 | 1.27 | 0.10 | 1.17 | 0.00 |  | 0.00 |  | 1.27 | 0.13 | 5.70 |

### 1.1.7征占地情况

本项目建设总用地面积1.30hm2，均为永久占地。项目原始用地类型为耕地、其他土地。具体实际占地情况详见表1-4。

表1-4         工程实际占地情况表           单位：hm2

| 项 目 | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 农用地 | 未利用地 | 合计 |  |
|  | 耕地 | 其他土地 |  |  |
| 建筑物 | 0.50 | 0.16 | 0.66 | 永久占地 |
| 道路广场 | 0.46 | 0.02 | 0.48 |  |
| 绿化工程 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |  |
| 合计 | 1.07 | 0.23 | 1.30 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目建设用地以净地取得，不涉及拆迁、安置及专项设施改移问题。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

一、工程地质

根据项目地质勘查报告，该场地地基土层在勘探控制范围内按岩土层分布、沉积环境、物理力学性质特征，可划分出3个工程地质层及若干亚层，主要特征自上而下叙述如下：

第①-1层：素填土（Q4ml），杂色，松散，物质成分主要为碎石土堆填而成，为新近回填。分布不均匀，局部厚度较大，层厚0.30～4.00m。

第①-2层：粉质粘土（Q4al+pl），褐黄色，软可～硬可塑，含有粉砂，无摇振反应，切面稍有光滑，干强度及韧性中等。层顶埋深0.00～1.40m，层厚1.10～3.70m。

第②-1层：粉砂（Q4al+pl），褐黄色，松散，分布较为普遍，厚度变化较大，层顶埋深0.00～3.00m，层厚0.20～2.50m。

第②-2层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，中密为主，局部稍密，甚至松散，土质不均，以中粗砂为主，其余为粘性土。全场分布，层顶埋深0.00～4.00m，层厚0.50～4.20m。

第②-3层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，稍密～密实，土质不均，以中粗砂为主，其余为粘性土。全场分布，层顶埋深2.10～5.10m，层厚0.80～5.00m。

第②-4层：圆砾（Q4al+pl），褐黄色，稍密～密实，土质不均，粘性土以软塑为主，其余为中粗砂。该层局部分布，层顶埋深3.90～6.20m，层厚0.40～2.50m。

第③-1层：强风化泥质粉砂岩（K1c），紫红色、棕红色，层面有薄层全风化，底部向中风化过渡。该层分布较为普遍，厚度普遍较薄，层顶埋深4.90～7.90m，层厚0.30～1.60m。

第③-2层：中风化泥质粉砂岩（K1c），紫红色、棕红色，岩芯呈柱状为主，局部呈碎块状。该层全场均有揭露，层顶埋深5.50～8.90m，最大揭露层厚10.70m。

（3）场地地下水条件

勘察期间实测各钻孔地下水水位埋深为0.20～3.30m，水位黄海高程29.39～32.49m，地下水主要赋存于素填土及碎石土中，年水位变幅一般在1.50～2.50m左右。补给来源主要为大气降水及侧向径流，以蒸发及地下径流方式排泄。

地下水对桩基施工有一定影响，人工挖孔桩施工应进行预降水并采取护壁措施。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306～2001)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区地震动峰值加速度(g)属<0.05区。

二、地形地貌

项目位于新昌县康福路、江滨西路交叉口西南侧地块，属于新昌江河漫滩地貌，地块内场地地形平坦，场地平均标高约为35.0m。

三、气象水文

新昌全境属亚热带季风气候，处中、北亚热带过渡区，温和湿润，四季分明，雨量充沛。常年日照1900h左右，年平均气温16.3℃，无霜期230d。年均降水量1498mm，项目区两年一遇最大1h降雨强度为24.0mm；积雪期20至40d。春末夏初雨热同步而盛夏多晴热，秋冬光温互补，灾害性天气较多。同时具有典型山地气候特征，水平、垂直方向差异明显。

本区暴雨主要出现在5～9月间，洪涝多发生在降水量集中的梅雨季和台风季。干旱：以7～8月居多，山区重于平原。台风（热带风暴）：7～9月是台风（热带风暴）影响的主要季节。冰雹：冰雹出现在3～8月间，常伴有大风和雷阵雨，造成灾害。

四、土壤与植被

（1）土壤

新昌县土壤类型较多，土壤主要有红壤、水稻土、黄壤等5个大类。形成丘陵山坡地的以红壤土、黄壤土为主，红壤土广泛分布在低丘缓坡，黄壤土主要分布在中、低山，土层较厚，多砂砾，土体中有铁锰斑纹，呈酸性。

经过现场查勘，项目区土壤以红壤土为主，土壤结构、孔隙状况较好，土壤抗侵蚀性良好，工程范围内的现状耕地区域表土厚度约20cm。

（2）植被

新昌县属亚热带常绿阔叶林北部亚地带，系浙闽山丘、甜槠、木荷林植被区。新昌县人口密度较大、土地利用率较高，因而天然植被较少，次生植被也有限。遗存的天然植被主要为草木植被，群落结构简单，组成种类单纯。天然植被绝大部分被次生植被取代，形成次生林或人工栽培的植被类型，水平分布差异不大，垂直地带性表现较明显。主要植被有针叶林，针、阔混交林，阔叶林，竹林，灌木、草丛，栽培植被。野生植物有茯苓、银杏、香樟、檫树、木荷等175科1100余种。

项目建设区范围内原状植被主要为未扰动耕地区域自然生长的结缕草、狗牙根等草本植被，植被生长较好，项目用地范围内原状林草植被面积约0.67hm2，项目区现状总体林草覆盖率约51.5%。

### 1.2.2水土流失及防治情况

一、水土流失情况

根据《关于全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188号），项目区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《关于公布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会  公告[2015]2号），项目区不属于省级水土流失重点预防区和重点治理区。

新昌县地区内水土流失重点预防区包括1个省级重点预防区和2个县级重点预防区。省级重点预防区为浙江省四明山-天台山水土流失重点预防区，总面积526.20km2；县级重点预防区为新昌县潜溪江水土流失重点预防区和新昌县左于江水土流失重点预防区，面积分别为39.72km2及38.89 km2。水土流失重点治理区包括1个省级重点治理区，为浙江省曹娥江上游水土流失重点治理区，总面积为345.60km2；本项目所在地不涉及县级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据卫星遥感水土流失调查结果，综合项目区的地形地貌特点、植被覆盖率、土壤类型、土地利用现状及气候条件等因素，项目区土地利原状类型为耕地及其他土地，水土保持状况较好。经调查，项目区的水土流失类型以水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数背景值为300t/km²·a，小于浙江省容许土壤流失量500t/km²·a，为微度侵蚀。

二、水土保持防治情况

本工程施工过程中，实施了一系列水土保持措施，主要包括：

工程措施：表土剥离0.13万m3，雨水排水工程（雨水管1312m，雨水井66只，雨水口55只、雨水回用池1座），绿化覆土平整0.16hm2；

植物措施：地面绿化工程0.16hm2，屋顶绿化0.01hm2；

临时措施：临时洗车池1座，基坑顶截水沟365m，集水井6座，沉砂池1座。

以上措施中临时措施均被永久措施替代，但在工程建设过程中发挥了重要的防护作用，项目建设期间未发生严重水土流失事故。工程措施和植物措施目前均运行良好，水土流失防治效益正逐步发挥。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2016年6月7日，新昌县发展和改革局以“备案号06241606074050415345”出具莲花大厦项目的备案通知书。

2016年6月15日，新昌县住房和城乡建设局以“地字第330624201600012号”出具本项目的建设用地规划许可证。

2016年6月24日，新昌县行政服务中心以“[2016]9号文”出具了《新昌莲花大厦设计方案评审会议纪要》。

## 2.2水土保持方案

2016年7月，新昌县莲花置业有限公司委托浙江华安工程设计咨询有限公司编制完成了《莲花大厦项目水土保持方案报告书（送审稿）》。

2016年7月29日，新昌县水利水电局组织召开了《莲花大厦项目水土保持方案报告书（送审稿）》审查会议。

2016年8月13日，新昌县水利水电局以“新水电[2016]114号文”对《莲花大厦项目水土保持方案》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目建成后的实际用地面积和批复的建设用地面积相同，均为1.30hm2，未发生变化。本项目主体工程实施过程中，未发生重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

根据批复的水土保持方案，建设单位委托主体设计单位一并对本项目进行了水保专章设计，并委托主体工程监理单位一并进行了全过程监理。实际施工中，各防治分区基本按水土保持方案的要求落实了各项水土保持措施。

## 2.5水土保持方案批复的水土流失防治目标

本项目批复方案确定的水土流失防治目标参照建设类三级标准执行，各项防治指标根据项目区降雨、土壤侵蚀强度等进行修正后作为本工程的定量防治目标，批复方案确定的水土流失防治目标具体见下表2-2：

表2-2     水保方案批复的防治标准

| 防治目标 | 防治标准 | 修正指标 | 设计水平年 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形 | 降水量 | 土壤侵蚀基准 |  |
| 扰动土地整治率（％） | 三级 | 90 | - | - | - | 90 |
| 水土流失总治理度（％） | 三级 | 80 | - | +2 | - | 82 |
| 土壤流失控制比 | 三级 | 0.4 | - | - | +0.6 | 1.0 |
| 拦渣率（％） | 三级 | 90 | - | - | - | 90 |
| 林草植被恢复率（％） | 三级 | 90 | - | +2 | - | 92 |
| 林草覆盖率（％） | 三级 | 15 | - | +2 | - | 17 |

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1建设期实际发生的水土流失防治责任范围

根据对批复的《莲花大厦项目水土保持方案报告书》的分析，本项目水土流失防治责任范围1.4hm2，包括项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

根据现场实地勘察情况，结合主体工程设计资料确定本项目水土流失防治责任范围总面积约1.4hm2，其中项目建设区1.3hm2，直接影响区0.1hm2。

建设期间实际发生的水土流失防治责任范围详见表3-1，实际发生的防治责任范围与方案批复防治责任范围对比见表3-2。

###### 表3-1   项目建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围表

| 分 区 | 水土流失防治分区（hm2） |
| --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 建筑物工程 | 0.66 | 0.1 | 1.4 |
| 道路广场工程 | 0.48 |  |  |
| 绿化工程 | 0.16 |  |  |
| 合 计 | 1.3 | 0.1 | 1.4 |

表3-2建设期间实际发生的防治责任范围与方案批复防治责任范围对比表

| 防治区域 | 批复（hm2） | 实际（hm2） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 建筑物工程 | 0.68 | 0.66 | -0.02 |
|  | 道路广场工程 | 0.49 | 0.48 | -0.01 |
|  | 绿化工程 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
|  | 小计 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 直接影响区 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 合计 | 1.4 | 1.4 | 0 |

### 3.1.2批复与实际发生的水土流失防治责任范围变化原因

本项目建设期间项目建设区及直接影响区面积与批复阶段相比无变化。

### 3.1.3竣工验收后水土流失防治责任范围

本项目项目竣工后的水土流失防治责任范围主要为莲花大厦项目红线用地面积，面积为1.3hm2。

## 3.2弃渣场设置

根据现场调查及查阅施工单位结算资料，本工程建设过程中共产生余方5.83万m³，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用，本项目建设过程中未设置弃渣场。

图3-1 弃方综合利用照片

## 3.3取土场设置

根据现场调查及查阅施工单位结算资料，本工程建设期间外借土石方1.27万m³，外借土石方采用商购方式解决，因此，本项目未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

### 3.4.1批复的水土保持方案水土保持措施体系布局及工程量

根据对批复的方案的分析，方案批复阶段本项目布设的水土保持工程措施主要有表土剥离、绿化区覆土平整、雨水排水工程等措施；植物措施主要包括地面绿化工程、屋顶绿化；临时措施主要包括临时洗车池、基坑截排水沟、集水井、临时沉砂池等措施。批复方案的水土保持措施体系布局见图3-1，批复方案的水土保持措施工程量见表3-3。

图3-1    批复的水土保持措施体系布局图

表3-3     方案批复阶段本项目各防治分区水土保持措施工程量一览表

| 措施类型 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | Ⅰ区（建筑物区） |  |  |
| 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.05 |
|  | 屋顶绿化覆土 | hm2 | 0.11 |
| 植物措施 | 屋顶绿化 | hm2 | 0.11 |
| 临时措施 | 基坑底临时排水沟320m | 土石方开挖 | m3 | 77 |
|  | 基坑顶临时截水沟365m | 土石方开挖 | m3 | 121 |
|  |  | 砖砌 | m3 | 62 |
|  |  | 水泥砂浆抹面 | m2 | 526 |
|  | 集水井6个 | 土石方开挖 | m3 | 11 |
|  | 临时沉砂池2座 | 土方开挖 | m3 | 34 |
|  |  | 砌砖 | m3 | 8 |
|  |  | C15砼 | m3 | 2 |
|  |  | 水泥砂浆抹面 | m2 | 42 |
| 二 | Ⅱ区（道路广场区） |  |  |
| 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.06 |
|  | 雨水排水工程 | 雨水管 | m | 550 |
|  | 透水砖停车场 | 面积 | m2 | 414 |
| 临时措施 | 临时洗车池 | 座 | 1 |
| 三 | Ⅲ区（绿化工程区） |  |  |
| 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.02 |
|  | 绿化区覆土平整 | hm2 | 0.13 |
| 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.13 |

### 3.4.2建设期水土保持措施体系布局及工程量

工程实际建设期间，在批复方案确定的水土流失防治分区的基础上，统筹部署水土保持措施。做到各项水土保持措施合理、有序的进行，与主体工程相互协调，做到工程措施、植物措施与临时防护措施相结合，重点治理与综合防护相结合，有效的防治水土流失。

本工程建设期间布设的工程措施主要包括表土剥离、雨水排水工程、绿化区覆土平整、地面绿化工程、屋顶绿化、临时洗车池、基坑顶截水沟、集水井、临时沉砂池等措施。

建设期间实施的水土保持措施体系图详见图3-2。

图3-2      实际发生的水土保持措施体系布局图

本工程实际发生的水土保持措施体系和布局与水土保持方案设计的体系和布局有一定的变化，主要为：项目建设过程中取消了方案设计阶段的植草砖停车位，地下室基坑开挖时未实施基坑底临时排水沟措施，同时验收阶段将雨水支管、雨水口及雨水井等措施纳入水土保持工程措施中。

## 3.5 水土保持设施完成情况

### 3.5.1建设期实际完成的水土保持措施

一、建筑物区

1、工程措施

（1）表土剥离

主体工程在施工前对项目区内原状未扰动的耕地区域进行了表土剥离，剥离厚度20cm，可剥离面积0.25hm2，表土剥离量0.05万m3。

（2）屋顶绿化覆土

建设单位施工期间在商务办公主楼的一楼阳台局部区域进行了屋顶绿化覆土，覆土厚度0.3m，覆土面积0.01hm2。

2、植物措施

屋顶绿化

在屋顶绿化覆土完成后，栽植了屋顶绿化，植被栽植选择了以景观类型的小灌木为主，增加了项目区的绿化景观效果，绿化面积0.01hm2。

3、临时措施

（1）基坑临时截水沟

主体工程在地下室基坑施工期间沿基坑顶布设临时截水沟兼作场地临时排水沟，断面尺寸为0.4m×0.4m，除施工出入口附近采用矩形砖砌结构外，基坑顶周边均采用简易土质梯形结构，沿基坑底部四周边线设置集水井，基坑开挖期间，通过抽水泵，将集水井中的废水汇入截水沟中，排水出口最终汇流至东侧现状市政雨水管网中。本项目共设置地下室基坑顶截水沟370m，集水井4座。

（2）临时沉砂池

主体工程在东侧施工出入口附近最终排水出口位置布设1座临时沉砂池，沉砂池采用矩形断面，长3.0m，宽1.5m，深1.5m，砖砌形式。

二、道路广场区

1、工程措施

（1）表土剥离

主体工程在施工前对原状未扰动的耕地区域采取表土剥离措施，本区共剥离表土约0.06万m³。

（2）雨水排水工程

项目区地面排水由排水井配合雨水管连接而成，项目区内共计布置雨水井66只，雨水口55只，雨水回用池1座，共埋设地下雨水排水暗管1312m，管径分别为DN75、DN100、DN150、DN300、DN400、DN500，管材采用HDPE双壁波纹管、PVC-U排水管及柔性铸铁管，雨水经收集后排入地块北侧及东侧市政雨水管网中。

2、临时措施

临时洗车池

主体工程于地块东侧施工出入口处设置了洗车池一座，对车辆轮胎进行清洗，避免对周边环境及路面造成污染。车辆清洗池一侧设置雨水循环池及车辆冲洗系统。

主体工程共设置洗车池1座，高压车辆冲洗系统1套。

三、绿化工程区

1、工程措施

（1）表土剥离

主体工程在施工前对原状未扰动的耕地区域采取表土剥离措施，本区共剥离表土约0.02万m³。

（2）绿化区覆土平整

主体工程对本区域绿化施工前平均绿化覆土50cm，并对绿化区域进行场地平整，共计覆土平整面积0.16hm2。

2、植物措施

景观绿化

项目区绿化主要布设于道路两侧、建筑物周边以及中心广场区域，面积约0.16hm2。在绿化种植配置上，根据南方的气候特点营造绿色景观效果，进而体现品种多样化、色彩协调并具有层次感，项目区内绿地分为中心绿地、宅旁绿地和步行绿化空间，三者共同组成点、线、面相结合的绿地景观系统。绿化采用乔灌草相结合的方式进行综合绿化，绿化树木多，常绿树种的比重大，以植物的自然状态为主，辅以局部的人工雕琢，形成精致和粗犷的对比。

本工程施工期间主要完成水土保持措施工程量及完成时间等情况详见表3-4。

表3-4   实际施工过程中的水土保持措施设置一览表

| 措施名称 | 单位 | 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |
| 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 2016.12 |
| 屋顶绿化覆土 | hm2 | 0.01 | 2019.5~2019.6 |
| 雨水排水工程 | 雨水管 | m | 1312 | 2019.3~2019.5 |
|  | 雨水井 | 只 | 66 | 2019.3~2019.4 |
|  | 雨水口 | 只 | 55 | 2019.3~2019.4 |
|  | 雨水回用池 | 个 | 1 | 2018.10~2019.1 |
| 绿化区覆土平整 | hm2 | 0.16 | 2019.3~2019.5 |
| 第二部分 植物措施 |
| 地面绿化工程 | hm2 | 0.16 | 2019.6~2019.8 |
| 屋顶绿化 | hm2 | 0.01 | 2019.7~2019.8 |
| 第三部分 临时措施 |
| 临时洗车池 | 座 | 1 | 2016.12 |
| 基坑顶临时截水沟 | m | 370 | 2017.3~2017.4 |
| 集水井 | 座 | 4 | 2017.3 |
| 临时沉砂池 | 座 | 1 | 2017.1~2017.2 |

### 3.5.3实际实施的水土保持措施与水土保持方案设计对比

施工单位在施工过程中依照项目区地形地貌条件及工程建设特点认真落实了水土保持方案的设计内容，施工过程中实际实施的具有水土保持功能的措施与水保方案设计情况对比如表3-5所示：

表3-5  实际完成水保措施与方案设计措施对比表

| 措施名称 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 增减(+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |
| 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 屋顶绿化覆土 | hm2 | 0.11 | 0.01 | -0.10 |
| 雨水排水工程 | 雨水管 | m | 550 | 1312 | +762 |
|  | 雨水井 | 只 | 0 | 66 | +66 |
|  | 雨水口 | 只 | 0 | 55 | +55 |
|  | 雨水回用池 | 个 | 0 | 1 | +1 |
| 透水砖停车位 | m2 | 414 | 0 | -414 |
| 绿化区覆土平整 | hm2 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
| 第二部分 植物措施 |  |
| 地面绿化工程 | hm2 | 0.13 | 0.16 | +0.03 |
| 屋顶绿化工程 | hm2 | 0.11 | 0.01 | -0.10 |
| 第三部分 临时措施 |  |
| 临时洗车池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
| 基坑底临时排水沟 | m | 320 | 0 | -320 |
| 基坑顶临时截水沟 | m | 365 | 370 | +5 |
| 集水井 | 座 | 6 | 4 | -2 |
| 临时沉砂池 | 座 | 2 | 1 | -1 |

### 3.5.4水土保持措施变化的原因

施工期实际完成水保措施与批复的水土保持方案相比有一定的变化，主要原因如下：

1、随着工程的完善和实际的需要，本项目共设置雨水排水管1312m，主要因验收阶段将各建筑物与道路主要管线连接的支管全部计入水保措施，故雨水排水管由方案设计阶段的550m增加至1312m，增加了762m。同时方案设计阶段未将雨水井、雨水口、雨水回用池纳入水土保持工程措施，本次验收将其计入水土保持投资中。

2、本项目建设期间取消了地面透水砖停车位，验收阶段取消透水砖停车位的相应投资。

3、由于本项目布局的局部调整，地面绿化面积由方案设计阶段的0.13hm2增加至0.16hm2，增加了0.03hm2，但方案设计阶段考虑的屋顶绿化面积根据实际情况由原有的0.11hm2减少至0.01hm2，减少了0.10hm2。

4、建设过程中根据实际需要，对方案批复阶段设计的临时防护措施进行了优化，其中取消了地下基坑底临时排水沟措施，基坑内的积水统一通过基坑底的集水井抽排至基坑顶部的临时截水沟内，集水井由方案设计阶段的6座减少至4座，减少了2座；沉砂池由方案设计阶段的2座减少至1座，减少了1座。

## 3.6水土保持投资完成情况

根据对批复的水土保持方案的分析，本项目水土保持估算总投资76.31万元，其中主体工程已列投资为44.18元，本方案新增水保投资32.13万元。在水土保持总投资中，工程措施27.20万元；植物措施13.70万元；临时措施10.59万元；独立费用23.78万元；水土保持补偿费10369元。

项目实际建设过程中，完成水土保持工程总投资142.12万元，其中主体已列投资126.27万元，方案新增15.85万元。主体已列投资中工程措施55.57万元，植物措施56万元，临时措施8.23万元，独立费用6.47万元；方案新增水土保持投资中工程措施0.23万元，植物措施0.30万元，临时措施1.38万元，独立费用12.90万元，水土保持补偿费10369元。

本工程水土保持投资结算详见表3-6，批复的水土保持总投资与实际发生的水土保持总投资对比情况详见表3-7：

表3-6    实际发生的水土保持投资结算表      单位：万元

| 分项内容 | 单位 | 工程量 | 实际投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程纳入水土保持方案部分投资 |  |  |  |
| 1、工程措施 |  |  |  | 55.57 |
| (1)表土剥离 | 数量 | m3 | 1300 | 1.07 |
| （2）雨水排水工程 | 雨水管 | m | 1312 | 39.36 |
|  | 雨水井 | 个 | 66 | 1.32 |
|  | 雨水口 | 个 | 55 | 0.14 |
|  | 雨水回用池 | 个 | 1 | 10.00 |
| （3）绿化区覆土平整 | 面积 | hm2 | 0.16 | 3.68 |
| 2、植物措施 |  |  |  | 56.00 |
| 地面绿化工程 | 面积 | hm2 | 0.16 | 56.00 |
| 3、临时措施 |  |  |  | 8.23 |
| 临时洗车池 | 数量 | 座 | 1 | 6.00 |
| （4）其他临时工程 |  |  |  | 2.23 |
| 4、独立费用 |  |  |  | 6.47 |
| （1）水土保持设施建设管理费 |  |  |  | 2.88 |
| （2）水土保持监理费 |  |  |  | 3.59 |
| 合计 |  |  |  | 126.27 |
| 二、水土保持方案新增投资 |  |  |  |
| 1、工程措施 |  |  |  | 0.23 |
| 屋顶绿化覆土 | 面积 | hm2 | 0.01 | 0.23 |
| 2、植物措施 |  |  |  | 0.30 |
| 屋顶绿化 | 面积 | hm2 | 0.01 | 0.30 |
| 3、临时措施 |  |  |  | 1.38 |
| （1）基坑顶临时截水沟 | 长度 | m | 370 | 1.11 |
| （2）集水井 | 数量 | 座 | 4 | 0.01 |
| (3)临时沉砂池 | 数量 | 座 | 1 | 0.25 |
| （4）其他临时工程 |  |  |  | 0.01 |
| 2、独立费用 |  |  |  | 12.90 |
| （1）水土保持设施建设管理费 |  |  |  | 1.85 |
| （2）水土保持监理费 |  |  |  | 0.06 |
| （3）水土保持方案编制费 |  |  |  | 8.00 |
| （4）水土保持监测费 |  |  |  | 3.00 |
| 3、水土保持补偿费 |  |  |  | 1.0369 |
| 合计 |  |  |  | 15.85 |
| 三、水土保持投资总计 |  |  |  | 142.12 |

表3-7    项目水土保持总投资估算与结算对照表     单位：万元

| 分部投资 | 本项目方案投资估算 | 实际施工结算 | 工程投资变化额度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程纳入水土保持方案部分投资 | 44.17 | 126.27 | 82.10 |
| 1、工程措施 | 24.81 | 55.57 | 30.76 |
| 2、植物措施 | 10.40 | 56.00 | 45.60 |
| 3、临时措施 | 6.70 | 8.23 | 1.53 |
| 4、独立费用 | 2.26 | 6.47 | 4.21 |
| 二、水土保持方案新增投资 | 32.14 | 15.85 | -16.29 |
| 1、工程措施 | 2.39 | 0.23 | -2.16 |
| 2、植物措施 | 3.30 | 0.30 | -3.00 |
| 3、临时措施 | 3.89 | 1.38 | -2.51 |
| 4、独立费用 | 21.52 | 12.90 | -8.62 |
| 5、水土保持补偿费 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00 |
| 三、水土保持总投资 | 76.31 | 142.12 | 65.81 |

本项目实际完成水土保持总投资较批复的总投资增加了65.81万元，其中主体已列的水保投资增加了82.10万元，方案新增的水保投资减少了16.29万元。

主体工程已列投资较方案批复阶段水保投资有一定增加主要因为本项目实施的雨水排水管较方案阶段有所增加，同时本次验收阶段将雨水口、雨水井、雨水回用池等措施纳入水土保持主体工程投资中，另外方案阶段计列的绿化工程投资额仅考虑了具有最基础水保功能的部分，未考虑其景观效果，验收阶段计列的投资额考虑了其相关的景观效果，单价有所提高，故投资有所增加。方案新增投资较方案批复阶段水保投资有一定减少，主要因为实际建设过程中对新增的屋顶绿化以及临时防护措施进行了优化，同时独立费用中的建设管理费、科研勘测设计费及水土保持监测费根据实际情况减少，故投资有所减少。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

本项目把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，工程建设﹑设计﹑施工﹑监测、监理、质量监督单位具体名称见下表4-1。

表4-1    工程水土保持工程参建单位情况表

| 序号 | 项目 | 单位名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新昌县莲花置业有限公司 | 管理 |
| 2 | 主体工程设计单位 | 上海都市建筑设计有限公司绍兴分公司 | 主体方案设计 |
| 3 | 水土保持编制单位 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | 水土保持方案编制 |
| 4 | 水土保持监测单位 | 新昌县莲花置业有限公司 | 水土保持监测 |
| 5 | 施工单位 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 主体施工 |
| 6 | 监理单位 | 新昌县城镇建设工程监理有限公司 | 主体工程监理 |
| 7 | 运行单位 | 浙江万丰物业管理有限公司 | 运行、管理 |
| 8 | 质监单位 | 新昌县建筑工程质量监督站 | 质量和安全监督 |

### 4.1.1建设单位质量保证体系

为了确保工程施工质量，建设单位始终把质量工作放在首位来抓。制定了《项目质量管理办法》，树立了工程参建人员强烈的质量意识，建立了以施工单位为核心的施工单位保证﹑监理单位控制﹑项目法人检查﹑主管部门监督的完善的质量管理体系。要求监理﹑施工单位严格按照工程施工及验收规范﹑技术等规范﹑修建工程质量检验评定标准等标准施工，明确责任，各尽其责，控制好施工质量。

为了做好水土保持工程质量﹑进度﹑投资控制，将水土保持工程措施的施工材料采购及供应﹑施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招标﹑投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术﹑人才﹑经济实力的较大型企业，自由的质量保证体系完整。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关﹑承包商施工质量关﹑监理单位监理关，更注重施工成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量和植物的成活率。

### 4.1.2设计单位质量保证体系

设计单位在各阶段设计中根据建设单位要求，完成了各个阶段的设计工作，基本上满足了工程建设的要求。主要质量保证体系如下：

1、严格按照国家﹑有关行业建设法规﹑技术规程﹑标准和合同进行设计，为本项目的质量管理和质量监督提供技术支持。

2、建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核﹑会签批准制度，确保设计成果的正确性。

3、严格履行施工图设计合同，按批准的计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

4、对施工过程中参建方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

5、在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评论。

6、设计单位按监理需要，提出必要的技术材料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

### 4.1.3施工单位质量保证体系

施工单位进场后，按照施工合同的要求建立了质量管理﹑质量控制﹑质量保证等在内的质量管理保证体系。施工单位的质量保证体系大体上包括如下内容：

1、按照有关法律法规等在设计﹑施工﹑监理有关合同中，明确了工程建设的质量目标和各方应承担的质量责任。

2、制定质量管理制度，建立专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，成立质量安全部，做到措施到位，责任到人，质量到底，认真做好自检工作，坚持质量一票否决制，确保工程质量。在组织机构﹑责任﹑程序﹑活动﹑能力和资源方面形成了一个有机﹑完善﹑有序﹑高效的整体。

3、健全各种质量管理制度，开展了全员质量教育和工程质量巡回检查工作，及时发现工程建设在工程质量上存在的问题，按照合同有关规定，采取必要的措施及时进行处理。

4、根据资质要求，建立和健全现场试验机构，充实试验人员，认真做好原材料试验以及植物生长情况检验工作。

5、工程建设技术委员会通过现场考察﹑专题会议﹑人员培训﹑咨询报告等方式﹑对设计﹑施工﹑监理中的重大技术问题﹑质量问题﹑合同问题提出咨询意见，确保了高水平的工程建设质量。施工过程中，无条件服从和积极配合监理工程师所进行的各项抽检，凡抽检不合格的原材料在工程师规定的时间内主动运出现场。

### 4.1.4监理单位质量管理体系

承担本工程的监理单位是新昌县城镇建设工程监理有限公司，该单位均具有相应资质和经验。根据业主的授权合同规定对承包商实施全过程监理，按照“三控制﹑两管理﹑一协调”的总目标，抽调监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以总监理工程师为中心﹑各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保持工程的质量﹑进度﹑投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面﹑全过程﹑全方位的质量监控体系。

1、监理单位严格执行国家法律法规和技术标准，严格履行监理合同，代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量负有监督﹑控制﹑检查责任，并对施工质量承担监理责任。监理单位专门制定了监理规划﹑监理细则，制定了相应的监理程序，运用高新监测技术和方法，严格施行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了质量﹑进度﹑投资控制。经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量﹑投资得到合理运用，并按计划进度组织实施。

2、监理单位按技术规范﹑施工图纸及批准的施工方法和工艺施工，对施工过程中的实际资源配置﹑工作情况和质量问题等进行核查，并进行详细记录。监理单位从项目开工至工程完工为止，从所用材料到工程质量进行全面监理，同时还承担必要的工程技术管理﹑资料收集和资料整编等工作。

3、监理人员按规定采取旁站﹑巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查；审查施工单位的质量体系，督促施工单位进行全面质量管理。对达不到质量要求的工程不签字，并责令返工，向建设单位报告。

4、从保证工程质量及全面履行工程承建合同出发，对工程建设实施过程中的设计质量负有核查﹑签发施工图纸及文件的责任；审查批准施工单位提交的施工组织设计的施工技术措施；指导监督合同中有关质量标准﹑要求实施。

5、组织或参加工程质量事故的调查﹑事故的处理方案审查，并监督工程质量事故的处理。用于工程的建筑材料等，未经监理工程师签字不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

6、定期向质量管理委员会报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计﹑分析与评价。及时组织进行单元工程的质量签证与质量评定，组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。

### 4.1.5监督单位质量管理体系

建设单位委托新昌县建筑工程质量监督站对工程质量进行全面监督。工程质量检验是对质量特性指标进行度量，并与设计要求和技术标准进行比较，作为对施工质量评定的依据。

参照主体工程的质量检验程序，结合水土保持工程特点，质量检验主要按以下程序方法进行：

1、施工准备检查。水土保持工程开工前，承建单位组织相关人员对施工准备工作进行全面检查，并经监理单位确认后才能进行施工。

2、主要原材料的检验。工程从原材料、半成品、成品、施工每一道工序、隐蔽工程到单元工程的质量评定，监理单位进行全过程的质量监督和检查，对工程重要或关键部位，实时进行巡查。使用的主要原材料如石料、钢筋、水泥、砂子、骨料等需进行按质量评定标准及有关技术标准进行全面检验，不合格产品不得使用。

3、施工单位“三检”制度。施工质量检查必须按班组初检、施工队复检、质检部终检的“三检制”程序进行，并要求提交完整的质检签证表格。

4、单元工程质量检验。承建单位按质量评定标准检验工序及单元工程质量，做好施工记录，并填写施工质量评定表。监理单位根据自己抽检资料，核定单元工程质量等级。发现不合格工程，按设计要求及时处理，合格后才能进行后续单元工程施工。

5、工程外观质量检验。分部工程和单位工程完工后，组织建设单位、设计及承建单位组成工程外观质量评定组，进行现场检查评定。

6、植物措施质量检验。首先检查苗木﹑草皮的质量和数量，审查外购苗木﹑种子的检疫证明。其次施工单位自检苗木﹑种子的质量﹑数量以及草皮密度和整洁度；工程质量抽检的主要指标包括植树﹑种草，植物主要包括苗木栽植密度﹑成活率和造型；草皮主要检验均匀度﹑密度﹑草块滚压是否符合要求，有无杂草﹑秃斑情况，覆盖度是否到达设计要求。最后监理工程师对单元工程抽查，评定单元质量指标是否达到设计要求；建设单位的竣工验收则采取最后结算的办法，以成活率﹑合格率和外观质量来确定工程的优劣。

根据以上质量检验体系和检验方法，水土保持专项工程指标全部到达设计要求；涉及水土保持工程植物措施栽植各种植物数量﹑高度﹑冠幅﹑草皮覆盖度﹑植被覆盖度﹑草皮秃斑情况等质量指标均满足设计要求。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中水土保持工程质量评定项目划分标准，该工程水土保持措施共划分为4个单位工程、6项分部工程和24个单元工程。①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程共计4个单位工程。②分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型相同的原则，将防洪排导工程分为排洪导流设施1个分部工程；将土地整治工程划分为场地整治与土地恢复2个分部工程；将植被建设工程分为点片状植被1个分部工程；将临时防护工程分为排水以及沉砂2个分部工程；③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。本工程水土保持工程划分标准见表4-2，本项目水土保持措施项目划分情况见表4-3。

表4-2    水土保持工程划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 按段划分，每50m～100m 作为一个单元工程。 |
| 土地整治工程 | △场地整治 | 每0.1hm2～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2的可单独作为一个单元工程，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1hm2～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 |
| 临时防护工程 | △排水 | 按长度划分，每50m～100m作为一个单元工程。 |
|  | 沉沙 | 按容积分，每10m3～30m3为一个单元工程，不足10m3的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上单元工程。（本工程按每一处作为一个单元工程） |

注：表中带△者为主要分部工程。

表4-3   工程项目划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 措施名称 | 布设位置或具体实物 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 雨水排水管 | 道路下方 | 14 |
| 土地整治工程 | △场地整治 | 绿化区场地平整 | 地面绿化工程及屋顶绿化区域 | 2 |
|  | 土地恢复 | 表土剥离 | 耕地区域 | 1 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 景观绿化 | 道路、建筑物周边空闲区域以及屋顶区域 | 1 |
| 临时防护工程 | △排水 | 临时排水沟 | 项目区周边 | 4 |
|  | 沉沙 | 临时沉砂池、洗车池 | 施工出入口、排水沟出口 | 2 |
| 总计 |  |  |  | 24 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

工程质量评定以分部工程评定为基础。施工结束后，首先施工单位质检部门组织自评，并提交了竣工验收报告，在此的基础上监理单位根据监理记录进行复核，在分部工程竣工验收意见的基础上，对工程的建设过程和运行情况进行了考核。

本次评定对于工程措施主要以实际完成工程量，设计标准，完好程度等为评定标准。植物措施主要是以施工记录上的种植数量、成活率、保存率为评定依据。临时措施以施工过程中的运行情况为评定依据。

建设单位根据施工记录、监理记录，结合现场查看及检测结果进行综合评定，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，最终评定本项目水土保持分部工程质量全部为合格，具体如表4-4所示。

表4-4    水土保持分部工程质量评定结果

| 单位工程 | 分部工程 | 措施名称 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 雨水排水管 | 合格 |
| 土地整治工程 | △场地整治 | 绿化区覆土平整及屋顶绿化覆土平整 | 合格 |
|  | 土地恢复 | 表土剥离 | 合格 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 景观绿化、屋顶绿化 | 合格 |
| 临时防护工程 | △排水 | 临时排水沟 | 合格 |
|  | 沉沙 | 临时沉砂池、洗车池 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目建设过程中产生余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用。

## 4.4总体质量评价

根据水土保持分部工程质量评定结果表明，工程已落实水土保持方案设计的措施及要求，已建水土保持工程质量合格，运行正常，水土保持效果明显，运行期管护责任已得到落实。故工程总体质量合格，具体如表4-5所示。

表4-5     水土保持分部工程质量评定结果

| 单位工程 | 分部工程 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；施工使用的管材、混凝土等材料抽样合格，运行期间未发生质量事故。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 分部工程质量全部合格；已实施的场地平整、覆土等措施达标； | 合格 |
| 植被建设工程 | 采购的树种、草籽抽样全部合格；植物措施实施后现场抽样检查成活率全部达标。 | 合格 |
| 临时防护工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故。 | 合格 |

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

本项目各项水土保持措施建成运行后，经历了水土保持设施运行初期的考验，完成的各项水土保持措施运行状况良好，未出现任何质量问题及影响主体运行的安全问题。排水设施构成了统一的排水系统，没有发生阻水、雍水和冲毁等质量事故。项目已完成的植被长势良好，在确保主体工程安全和美化景观的同时，能很好地发挥水土保持的效益。

## 5.2水土保持效果

通过调查收集当地气象、水文等资料，现场查勘工程的水土流失防治责任范围内的水土流失状况，与建设单位、设计单位、施工单位和当地村民等进行访谈，对工程区的水土流失、建成的水土保持设施运行情况、水土流失防治情况等进行了调查研究，对该工程水土流失防治的指标值进行了核算。

1、扰动土地整治率

建设单位在工程建设中重视水土保持工作，按照水土保持报告的要求对各防治分区的扰动地表实施了工程、植物、临时等各项水土保持措施。根据现场调查及统计成果，本项目扰动地表总面积1.3hm2，完成扰动土地整治面积1.3hm2，项目区扰动土地整治率达到99%(设计目标值为90%)。因此，项目扰动土地整治率达到了水土保持方案设计的目标值。

2、水土流失总治理度

水土流失总治理度为水土流失防治责任范围内水土流失治理面积占造成水土流失总面积的百分比。根据现场调查及统计成果，本工程水土流失面积为0.17hm2，主要为绿化工程区域，其余区域均被道路硬化或建筑物覆盖，基本不存在水土流失。项目建设过程中，共完成水土保持措施面积约0.17hm2，经调查复核基本达标，工程试运行期间水土流失总治理度达到99%(设计目标值为82%)，达到水土保持方案对于该项指标的要求。

3、土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤侵蚀强度之比。

项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。项目建设区内水土保持措施完成和运行情况良好，土壤流失控制效果较好。目前项目建设区土壤侵蚀模数平均值约为300t/km2·a，土壤流失控制比约为1.7，达到方案制定的1.0的目标。

4、拦渣率

拦渣率为项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与项目弃土(石、渣)总量的百分比。建设过程开挖多余方5.83万m3，其中表土0.13万m3用于上三溪村道路的绿化覆土，土石方5.70万m3用于上三溪村综合填筑利用，拦渣率达到99%。

5、植被恢复率

本项目建成后的水土流失防治责任范围内，林草植被可恢复面积为0.17hm2。经调查，截至工程竣工，林草植被实际恢复面积约0.17hm2。经计算得到当前项目区林草植被恢复率达到99%（设计目标值为92%），达到水土保持方案对该项指标的要求。

6、林草覆盖率

本项目总用地面积约1.3hm2，经人工栽培及自然恢复，项目实际实施的绿化面积为0.17hm2，因此，现状林草覆盖率为13%（设计目标值为17%），未达到水土保持方案对该项指标的要求。

因本项目属于办公商业项目，规划人车流量较大，项目区内道路交通以及广场等用地的客观要求限制了本项目绿地的建设，但本项目绿地率已达到规划控制的绿地率10%的要求。

## 5.3公众满意度调查

本项目的建设将有利于提高城市土地使用效益，盘活土地资源，进一步加快新昌县城市化进程，促进城市空间布局的优化，提高人民生活质量。

调查结果表明：该工程具有较好的公众满意度，该工程建成后能够提高办公环境，满足商业和办公用房的需求。

# 6水土保持管理

## 6.1组织领导

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了工程中相关的水土保持工程。在项目启动后，及时成立了项目负责办公室，并配备专人负责施工过程中水土保持工作，将水土保持措施施工纳入主体工程施工统一管理。项目实施过程中，始终把工程质量放在第一位，实行全过程的质量控制和监督。根据工程规模和特点，委托主体工程施工单位和监理单位进行水土保持设施的施工和监理工作。建设单位还经常参加本项目水土保持设施施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收。为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设中，建设单位还经常派技术和管理人员及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

项目水土保持设施建设中，建设单位要求施工单位配备负责水土保持设施建设工作的领导和技术人员，负责施工过程中施工质量、施工进度和突发水土流失事件的处理；要求监理单位持有水土保持监理上岗证的监理员具体负责水土保持设施施工过程中质量控制、进度控制和投资控制工作。综合以上分析，水土保持设施建设期间建设单位对于项目建设的领导和管理工作是比较到位的。

## 6.2规章制度

在水土保持设施建设工作中，建设单位严格履行基本建设程序，认真执行项目审批制度。工程质量管理实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量监督、管理体系，并将质量管理的内容和目标层层落实，责任到人。工程建设中，严格执行本公司制定的《工程建设管理办法》、《工程质量惩罚实施细则》、《工程实验管理规定》、《工程变更管理办法》、《工程计量程序规定》、《安全生产规定》、《竣工资料编制办法》等一系列加强工程建设项目管理的办法、制度和措施，实施“奖优惩劣”，对确保工程建设的顺利进行起到了重要的作用。

施工过程中实施了严格设计文件审核制、质量措施与施工技术咨询制、测量双检制、工程质量评定制、质量事故报告处理制、验工质量签证制、材料进场检查制、质量检验制、开工报告审批制等多项质量管理制度；各施工环节实施了明确的质量责任制；各级施工部门实行了组织有序的工程质量自检、工序交接质量控制、单位工程质量检查、分部工程质量检查等质量控制制度，为保证工程建设质量、消除质量隐患奠定了坚实的基础。

## 6.3建设管理

莲花大厦项目水土保持施工合同明确双方权利、义务，加强现场施工管理，严格按照设计施工图纸组织施工，选择、优化施工方案，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的造价进行工程建设。建设单位在与施工单位签订工程承包合同时，明确了水土流失防治责任，要求各参建单位在施工中加强落实水土保持措施，各项工程的水土保持设施由相应施工单位负责执行。

工程于2016年12月开始施工，2019年8月完工，在主体工程实施过程中，施工单位以招标文件为依据，严格按照各项技术规范和合同要求开展施工，在防治水土流失方面做了大量的工作。

截至工程完工，设计的水土保持工程均得到了落实，且质量符合要求、运行稳定。工程共完成水土保持投资142.12万元。

## 6.4水土保持监测

本工程水土保持监测工作由建设单位自行承担，建设单位按《生产建设项目水土保持监测规程》的相关要求开展监测工作，在监测工作启动后，建设单位及时成立了水土保持监测工作小组。项目水土保持设施建设时，建设单位要求施工单位负责施工过程中施工质量、施工进度和突发水土流失事件的处理；要求监理单位负责水土保持设施施工过程中质量控制、进度控制和投资控制工作。项目建设期间建设单位经常派技术和管理人员及时主动地到施工现场对项目区内的水土保持设施进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

## 6.5水土保持监理

本工程水土保持设施监理工作由新昌县城镇建设工程监理有限公司承担。监理部进驻现场后，按照建设部颁发的《工程建设监理规定》的要求，以“三控制”，“二管理”，“一协调”作为工作的重点，制定了《监理规划》，并在规划的基础上对每一项目制定了《监理实施细则》，与设计文件、有关规范一起作为监理的依据，确保工程保质保量规范进行。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

建设单位已足额缴纳补偿费，具体缴款清单见附件。

## 6.7水土保持设施管理维护

本项目水土保持工程移交后，其管理、维修和养护责任由浙江万丰物业管理有限公司承担。管理单位根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《浙江省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等法律法规和有关文件的规定，制定具体的工程管理维修养护办法，确保各自管辖范围内的水土保持工程的正常使用和运行，以最大限度地发挥水土保持工程的效益。

# 7结论

## 7.1结论

在工程建设过程中，建设单位对水土保持工作十分重视，各阶段按照水土保持“三同时”制度开展工作。

施工期间，建设单位建立健全的各项管理制度，从各方面保证了水土保持方案措施与主体工程同步实施，建设过程中主要实施了表土剥离、雨水排水工程、绿化区覆土平整、地面绿化工程、屋顶绿化、临时洗车池、基坑临时截水沟以及沉砂池措施，工程结束后，项目区生态环境较工程施工前明显改善，工程建设造成的水土流失得到有效控制，水土保持工作已经取得了明显成效，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率以及林草覆盖率均达到了水土保持方案设定的水土流失防治目标。本项目各项指标达标情况详见表7-1。

##### 表7-1       水土流失防治指标结果表

| 序号 | 指标名称 | 计 算 过 程 | 评价 结果 | 水保方案 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率(％) | 扰动土地整治面积/扰动面积 | 99 | 90 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度(％) | 水土流失治理面积/造成水土流失面积 | 99 | 82 | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比(％) | 容许土壤侵蚀模数/治理后土壤侵蚀模数 | 1.7 | 1.0 | 达标 |
| 4 | 拦渣率(％) | 实际拦渣量/弃渣总量 | 99 | 90 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率(％) | 项目建成后林草植被面积/可恢复植被面积 | 99 | 92 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率(％) | 项目建成后林草植被面积/项目建设区面积 | 13 | 17 | 未达标 |

根据监测结果及统计成果，工程已按照批复的水土保持方案要求结合实际情况，严格落实了各项水土保持设施，水土保持设施质量合格，运行正常，水土流失防治效益正逐步发挥，水土保持设施管护工作由运行管理单位浙江万丰物业管理有限公司负责养护、维护，本项目基本完成了水土保持方案确定的防治任务，投资控制和使用合理，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

## 7.2遗留问题安排

1、工程移交

项目建设期间未征用临时占地，不存在临时占地水土保持措施治理以及治理后的水土保设施移交问题。

2、管理与养护

根据建设单位项目建设和运行管理的安排，项目建成后，由浙江万丰物业管理有限公司负责项目区内水土保持措施的运营、管护、维修工作。

管理机构在项目区内水土保持工程管理维护工作中，自觉接受当地水行政主管部门的监督、检查，并自觉组织有关力量对水土保持措施运行中出现的局部损坏及时进行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。

3、存在问题及处理意见

无存在问题及处理意见。

# 8附件及附图

## 8.1附件

附件01：项目水土保持大事件；

附件02：新昌县水利水电局出具的关于本项目水土保持方案的批复；

附件03：新昌县发展和改革局关于本项目的备案通知书；

附件04：新昌县住房和城乡建设局出具本项目的建设用地规划许可证；

附件05：新昌县行政服务中心出具了新昌莲花大厦设计方案评审会议纪要；

附件06：水土保持补偿费缴款单；

附件07：措施验收签证；

附件08：公众满意度调查表

## 8.2附图

附图1：总平面及竣工后水土流失防治责任范围图；

附图2：本项目水土保持设施竣工验收图；